## Slide 1: スケジューリング問題の検証
2022年9月14日
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
連携最適化テーマ

## Slide 2: 目的・概要
石巻工場蒸解工程のスケジューリング問題を実装し、解いた。
今回は、下記条件で検証したので、その結果を報告する。
  目的関数にコストを追加した。
  多目的最適化アプローチと単一目的向けアプローチを適用した。

## Slide 3: 2022年度 共同研究計画案
1. 概要
項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
熊谷
電気学会 C部門大会
小嶋さん
SICE SSI
佐藤さん
電気学会 C部門大会
SICE SSI
学会発表を目指して、
適宜進めるスケジュール感
学会発表を目指して、
適宜進めるスケジュール感
熊谷
2021年度開発版を先行して評価し、
学生側から進捗があれば、アップデートする
スケジュール問題適用
性能評価
並列化
外部発表を目指す
数千次元で、15分以内に可能解を得るには必須
熊谷
下期計画は評価結果を踏まえて、設定予定
熊谷
今回

## Slide 4: 合体アルゴリズムのスケジューリング問題への適用
プラントのスケジューリング問題を作成・検証を実施する。
  テーマの本来の目標に対する達成度合いを正確に評価し、横河側としても成果をまとめて外部発表を狙う
A
B
プラントモデル設定
C
設備モデル（特性制約を仮定）
(操作)
操作計画算出
ステップ数
連続変数
バイナリ変数
0
1
0
最適化問題定式化
(品質)
操業コスト＝〇〇
(操業コスト)
(上下限)
(実績固定)
(変動幅)
(設備特性)
(操作)
連続変数
バイナリ変数
1. 概要

## Slide 5: 検証項目
2. 検証
検証：コストを導入しても。
  1対1の特性式で、元々緩和したくない関係なので、排除しても良い
検証２：上下限制約の対処の影響を確認する。
  各反復で上下限に無理に収めるか、制約違反量として扱うか
検証３：多目的アプローチと単一目的アプローチの影響を確認する。
  多数制約（可能領域が狭い状況）における探索性能への影響
検証４：正規化の挙動について考察する。

## Slide 6: 検証結果を踏まえた方向性
3. 今後の課題
違反領域が複雑、可能領域が狭い、高次元など、問題の難しさは残るため、現在の定式化、あるいは解き方では限界がある。
よって、下記の方向性が考えられる。
  定式化の工夫によって、問題自体の難しさを緩和する
    いくつかの制約（変動幅制約、特性式など）は形状が複雑であるため、探索過程でこれらの制約を効率的に満たすことが難しい
    特徴的な制約については、定式化の段階で満たすような工夫があるほうが良い（ノーアイディア）
  計算時間削減に効果的な「制約数の削減」も限界があるため、並列化が必要
  可能解獲得の観点では、多目的アプローチ単体で解消するよりも、違反量削減を優先するアプローチと併用するほうが期待できるかもしれない
アルゴリズム検討のために、方向３について深堀する

## Slide 7: 制約対処法の分類
2. 検証２
(f,v)のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
  一方、可能領域が狭い場合、そもそも可能解の獲得が困難になりやすい
Feasibility Rule
Death Penalty
Two-phase Framework
多目的最適化ベース
分離ベース
ペナルティベース
制約境界付近の探索の有効性
低
高
中
Adaptive Penalty
Adaptive MOEA/D
εCM
F=f+vで評価
fとvを分離して評価
(f,v)の二目的最適化
切替
ランキング
パレートランキング
問題分割
MCR

## Slide 8: 単一目的最適化での最適化方法
2. 検証２
検証：可能領域が狭い場合、優秀な近傍生成を使うほうが、可能領域への収束という点では有利かもしれない。
fよりもvを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒vで比較・選択
⇒可能解を選択
⇒fで比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、子問題に分割する方法
(f,v)のトレード領域への選択圧が強い
探索点
探索点

## Slide 9: 前回の結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、ペナルティ変換＋PSOベースの方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO
問題（選択） | (f,v)の2目的 | ペナルティの1目的 | ペナルティの1目的
近傍生成 | 実数値GA | PSO | CRI-PSO
結果
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO | 
反復回数 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000
最良解のf+v | 35.3 | 0 | 0.38 | 0
最良解の目的関数値f | 35.1 | 0 | 0 | 0
最良解の制約違反量v | 0.1707 (合計) 0.0004 (特性式) 0.1703 (変動幅) | 0 | 0.381 (合計) 0.149 (変動幅) 0.232 (特性式) | 0
計算時間 | 31.5min | 12.6min (可能解は約7分) | 11.7min | 18.0min (可能解は約16.5分)
探索方式
2. 検証３

## Slide 10: 結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、PSOベースの方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO + Feasibility Rule
反復回数 | 20,000 | 20,000
最良解の目的関数値f | 338,883 | 527,177
最良解の制約違反量v | 82.7 (合計) 32.5 (特性式) 50.2 (変動幅) | 0
計算時間 | 22.9min | 10.6min (可能解は約3.6分)
2. 検証１

## Slide 11: 探索性能：最良解の推移
MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  一方、可能解獲得後は解の改善が停滞する（優れた解が収束しつつあるため）
探索点数100
適応型PSO + Feasibility Rule
MOEA/D
（約3.6分）
527,177
7,000回で可能解を発見
（約22.9分）
可能解を発見できず
2. 検証１
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
（約10.6分）
目的関数値
制約違反量
338,883
82.7

## Slide 12: 算出された操作計画
制約を満たす解が得られたが、目的関数値の改善に大きな余地がある。
  少ない時間で多数制約を満たす解を獲得するなら、右のほうが有利
探索点数100
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
完全に制約を満たすが、コストと目標値からの差異は改善の余地がある
目標値15から外れる
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
コスト減少に貢献する側に偏り、制約違反が大きい
目標値15から外れる
MOEA/D
2. 検証１
適応型PSO + Feasibility Rule

## Slide 13: まとめ
これらの二つのアプローチの特徴は、下記のように整理できる。
  可能領域が狭い場合でも、良い実行可能解を探索するには、どちらか片方のアプローチでは困難だと思われる
2. 検証１
違反量減少を優先して、優秀な近傍生成を使うと、制約を満たす解を効率良く獲得できた
適応型PSO＋Feasibility Rule
MOEA/D
(f,v)のトレード領域（制約境界付近）での探索は有利
メリット
デメリット
可能領域が狭い場合は、その領域に到達するまでに時間がかかりやすい
トレードオフ領域では解の改善が停滞しやすい
可能解を得た後、微小な制約違反が発生しただけでも、全く更新しないため
（制約起因の局所解にも停滞しやすい）

## Slide 14: 概要
2. 検証２
これらのアプローチを組み合わせることで、各メリットを活用した改善が期待できる。

## Slide 15: 可能領域が狭い場合の探索戦略
探索領域を有望領域に狭める上で、段階を踏むほうが効率的だと考えられる。
  最適解は制約境界上に位置するため、可能領域を特定した後、境界上を探索する
探索領域
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
可能解が無ければ、有望領域を覆うことができない
有望領域
広い範囲の中で有望領域の位置を特定するために、多様化・集中化によって可能領域を優先的に探索
より改善するために、有望領域内でバランスを
維持しながら、徐々に集中化させる
3. 今後の課題

## Slide 16: Two-Phaze Framework（TPF）
TPFは、この探索戦略と似ている。
  二段階の最適化で構成する方法で、後半は多目的アプローチで解く。
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
探索点
可能解発見まで、制約違反量最小化問題を解く
パレートランキング(NSGA-II)で(f,v)の二目的問題を解く
3. 今後の課題

## Slide 17: 多目的最適化ベースの制約対処法
有制約最適化では、「フロンティアへの収束」の観点で、問題分割ベースが有利だと考えられる。
パレートランキングベースCHT
問題分割ベースCHT
このため、一定数の実行可能解を保持する工夫がなされる
重み調整で選択圧方向を制御することで、
パレートフロンティアの目標部位を狙いやすい
個体群で実行可能解と違反解の両方を保持し、
可能解同士は目的関数値f、
違反解同士はパレートランキング(f,v)で評価・比較する
TPF：実行可能解をエリート解として次世代に残す
IDEA：
可能解は、(f,v)空間では弱パレート解なので、淘汰されやすい
課題：パレートフロンティアの目標部位への収束が遅い
重みを調整
探索領域
3. 今後の課題
課題：制約境界付近を特定しやすいことを想定
Adaptive MOEA/D
制約境界付近を重点的に探索

## Slide 18: 探索戦略に基づく理想的な構成案
二段階アプローチのもとで、各欠点を補うように構成し直すことで、探索戦略の実現が期待できる。
  ただし、第一段階の後は、多様性を維持する工夫（個体の再配置など）は必要かも
第一段階 | 第二段階
可能領域の特定 | 制約境界付近の探索
無制約最適化で優秀なアルゴリズムのほうが制約違反量の削減が速い
問題分割ベースのほうがフロンティアへの収束が速い
近傍生成 | 解の評価・選択 | 近傍生成 | 解の評価・選択
実数値GA | vのみ | 実数値GA | (f,v)のパレートランキング
適応型PSOなど | vのみ | 適応型PSOなど（？） | (f,v)の問題分割
手法
目的
TPF
理想的な構成
3. 今後の課題

## Slide 19: まとめ
冗長な変数・制約はなるべく除外したほうが良い。
ただし、問題の難しさは容易に軽減しないため、現在の方法論では限界があると考えられる。
中でも、可能解の獲得においては、多目的アプローチ単体よりも、違反量削減アプローチとの併用が効率的かもしれない。
  ただし、さっきの石巻蒸解だとまだコストを設定していないため、トレードオフ関係が強くない？

## Slide 20: 今後の予定
石巻蒸解にコストを設定し、多目的アプローチ単体の場合と、二段階で解く場合で、全体的な探索効率・計算時間がどうなるのかを比較する。
  多数制約だと時間がかかるので、可能領域が狭い単体制約のベンチマークでやったほうが速いかも
上の結果を入れるか別として、今回までの結果なら上期報告としてまとめられそう。
今後必要な検証
  バイナリ変数を入れた問題で検証する。
  非線形性を入れた問題で検証する。
    扇形データをAutoEncoderでモデリングしたペナルティ関数を最適化する

## Slide 22: 目的関数
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
コスト
残アルカリ×
滞留時間
上部浸透Hファクタ
蒸解ゾーンHファクタ
下部浸透Hファクタ
KN価
未実装
未実装
未実装
未実装
補足
最適値は0
ペナルティとして追加
制約が満たす解を得られるか？を純粋に調べるために、今回はコストは0にした

## Slide 23: 制約条件①
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
オフセット・実績
固定制約
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
上部浸透Hファクタ
下部浸透Hファクタ
蒸解ゾーンHファクタ
残アルカリ×滞留時間
変化幅制約
補足
KN価
今回は制約幅を変える

## Slide 24: 制約条件②
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
変化幅制約
未実装
補足

## Slide 25: 制約条件③
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
釜上部モデル
品質モデル
下部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
上部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
上部浸透
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
KN価
補足

## Slide 26: 制約条件④
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
残アルカリ×
滞留時間
下限制約
残アルカリ×
滞留時間
Hファクター
上限制約
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
未実装
未実装
補足

## Slide 27: 実績固定の対処
実績固定に相当する最適化変数を減らす。
t | X1 | X2
1 | NaN | 12
2 | NaN | NaN
3 | 2 | NaN
4 | NaN | 9
Pattern
操業計画行列
t | X1 | X2
1 | 1.1 | 12
2 | 1.0 | 1
3 | 2 | 2
4 | 21 | 9
最適化変数
(1,1)
(2,1)
i | x
1 | 1.1
2 | 1.0
3 | 21
4 | 1
5 | 2
(4,1)
(2,2)
(3,2)
定義
探索過程
近傍生成のために変換
解の評価のために変換
※上下限なども同様に変換
補足

## Slide 28: 制約対処法：適応的スカラ化（2021年版）
有制約における探索戦略に基づく、MOEA/Dの重み調整則を使用。
：探索点
非劣性の判定：パレートフロンティアへの収束状況
可能性の判定：可能領域／違反領域の偏り状況
有制約最適化の多目的化
（中・小）
（大）
が均等
をやや重視
実行可能領域側に偏る
パレートフロンティアに一様
パラメータによる重み調整
重みの調整戦略
の調整則
探索領域
探索領域が有望領域を常に覆うようにを増減させる
探索の偏りを調整可能
適切なは問題によって異なる
を減少；非劣解かつが違反解
を増加；otherwise
探索状況を判断し、自律適応的にを調整
安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会 C部門誌 【査読中】
補足

## Slide 29: アルゴリズムのパラメータ設定１
探索点数：100個
交叉（BLX-）：
突然変異（Polynomial Mutation）：突然変異率、分布定数
上下限考慮：反射（制約を超えた分だけ、内側に反射する）
MOEA/D：近傍数
スカラ化関数：weighted sum（正規化無し）
コードはPythonで実装、ローカルノートPCで計算
補足
投稿論文と同様の設定
の調整則

## Slide 30: アルゴリズムのパラメータ設定２
スカラ化関数における正規化（投稿論文の方法）
：探索点
は、探索点群内での最大値、最小値
補足
各値 | 正規化前範囲 | 正規化後範囲
目的関数値 | [, ] | [0,1]
制約違反量_1 | [, ] | [0,1]
制約違反量_2 | [, ] | [0,1]
… | … | …
制約違反量_K | [, ] | [0,1]
制約違反量 | [, ] | [0,K]
各値 | 正規化前範囲 | 正規化後範囲
目的関数値 |  | [0,1]
制約違反量_1 |  | [0,1]
制約違反量_2 |  | [0,1]
… | … | …
制約違反量_K |  | [0,1]
制約違反量 |  | [0,K]
制約の場合、制約違反量を正規化しても[0,K]に収まらないため、平均するなどの処理が必要

## Slide 31: 適応型PSOの種類
補足：検証３
いずれもパラメータ調整則を付加したPSO。
Activity Feedback PSO[1]
Adaptive CRI-PSO[2]
2008年に安田研が開発した手法、他のパラメータ調整よりも性能が優れていた（適応性〇、ロバスト性×）
2019年に熊谷が開発した手法、AFPSOよりも優れていた（適応性〇、ロバスト性〇）
[2] 熊谷 etal.: “回転不変性を有する適応型Particle Swarm Optimization”, 電気学会C部門誌(2019)
[1] Yasuda etal.: “Particle Swarm Optimization: A Numerical Stability Analysis and Parameter Adjustment Based on Swarm Activity”, IEEJ Trans. (2008)
適応性のレベル
ロバスト性のレベル

## Slide 32: 2種類のPSOにおける近傍の違い
オリジナルは標準基底に依存し、CRI-PSOは解集合に沿った基底に依存。
PSO、Activity Feedback PSOの近傍
CRI-PSO、Adaptive CRI-PSOの近傍
同じ位置から、100回近傍解を生成させたときの様子
良い解を参照しながら、摂動が新たな正規直交基底に沿う
良い解を参照するが、摂動は標準基底に沿う
新たな基底は、過去の良い解分布の共分散行列を固有値分解して得る
補足：検証３

## Slide 33: ベンチマーク関数における性能比較
多様な条件・手法と比較すると、Adaptive CRI-PSOが優れていた。
[3] 公聴会資料 (2020)
解空間を回転させた状態で性能の変化
AFPSOは変動、ACRI-PSOはロバスト
補足：検証３

## Slide 34: 探索性能：最良解の推移
MOEA/Dよりも解の改善が頻繁で、少ない計算時間で可能解が得られた。
  二つのPSOの間では、大差は見られなかった？
探索点数100
Adaptive CRI-PSO
AFPSO
（約12.8分）
2.2
20000回でほぼ可能解を発見
（約12.6分）
20000回で可能解を発見
目的関数値＋制約違反量
線が消えている地点が値が0
目的関数値＋制約違反量
補足：検証３
違反量ベースで統一

## Slide 35: 算出された操作計画
AFPSOは全ての制約を満たす解が得られたが、大差はない。
探索点数100
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
変動幅だけ微小に違反
目標値15をほぼ満たす
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
全ての制約を満たす
目標値15を満たす
変動幅約0.8違反
Adaptive CRI-PSO
AFPSO
特性式0.6違反
補足：検証３
違反量ベースで統一

## Slide 36: 結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、ペナルティ変換＋PSOベースの方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO
問題（選択） | (f,v)の2目的 | ペナルティの1目的 | ペナルティの1目的
近傍生成 | 実数値GA | PSO | CRI-PSO
結果
項目 | Adaptive MOEA/D |  | AFPSO | Adaptive CRI-PSO | Adaptive CRI-PSO
反復回数 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000
最良解の目的関数値 | 11.01 | 35.71 | 0 | 0.71 | 0
最良解の制約違反量 | 1.066 (合計) 1.047 (特性式) 0.019 (変動幅) | 0.537 (合計) 0.037 (特性式) 0.500 (変動幅) | 0 | 1.490 (合計) 0.874 (変動幅) 0.614 (特性式) | 0.071 (合計) 0.068 (変動幅) 0.003 (特性式)
計算時間 | 13.4min | 28.3min | 12.6min | 12.8min | 17.0min
探索方式
補足：検証３
違反量ベースで統一

## Slide 37: 決定変数空間での目的関数と制約違反量の景観：2次元
制約違反量の景観
目的関数の景観
トレードオフ領域
が両方悪い領域と、トレードオフ領域がある
両方悪い領域
両方悪い領域
トレードオフ領域
パレートフロンティア
パレートフロンティア
パレートフロンティア
トレードオフ領域
補足：検証４

## Slide 38: ()空間の解の軌跡：100次元
50回毎に探索点群を描画
反復回数500
等スケールでは、パレートフロンティアを均等に覆うが、異スケールでは、パレートフロンティアの可能解側に徐々に近づく
同時に更新中
同時に更新中
トレードオフ領域
トレードオフ領域
補足：検証４
制約関数：
制約関数：