## Slide 1: 第6回の進め方のご相談
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年8月24日
SIC SoS分科会

## Slide 2: 今回のご相談事項
SoS分科会の議論の進め方について、事務局にご相談したいと考えています。
  特に、直近の議論の進め方と議論する軸の設定について、案がございます
今回は事務局の方々からご意向・ご意見をお聞かせください。
  あくまで熊谷の案なので、事務局の方々に第6回およびそれ以降の進め方を判断いただく

## Slide 3: 背景
*CPHS: Cyber-Physical Human Systems
*SoS: System of Systems
目的：CPHSの観点からSoSを議論し、課題の提示、あるいは課題解決を図るための方策を提言すること
主な対象：人間系を含むSoS
各メンバーの背景が異なることもあり、SoSに対する認識に多少の差異を感じた
SoSやCPHSの共通の認識や軸をいくつか置くと、調査済の事例や個々の意見をよりまとめやすくなると考えた。
SoS分科会の目的と対象
第5回（7月20日）の感想
例）
各区分特有の、SoS構築・運用の課題あるいは適切なアプローチをまとめるなど
縦軸
横軸
SoSの分類を表す軸
人とシステムの関係を表す軸
独立な2軸に基づく区分が、本会特有の視点になると考えられる

## Slide 4: 第6回（8月30日）に向けてのご相談
まずは、SoSの共通認識を形成したい。
[1] http://is.eei.eng.osaka-u.ac.jp/hatanaka/CPHS/index.php
SoSの分類を表す軸
人とシステムの関係を表す軸
縦軸
横軸
各事例をSoSとして解析
CPHSとして各事例における人の影響を解析
一般的なSoSの定義・分類を共有
SoSの分類を表す軸を例示し、適切な軸に改良
文献から引用・参考にして、人とシステムの関係を表す軸の候補を挙げ、適切な軸に改良
  SICE 制御部門 CPHS調査委員会による4分類 [1]
  分科会第3回の3分類（人中心／全体最適／データ連携）
今回、熊谷が文献に基づいてご紹介
別の回で、調査事例と照らし合わせながら議論
土台形成のために
土台形成のために

## Slide 5: SoSの文献
一般的なSoSの定義・分類[2, 3]
貝原先生によるSoSの解説[4]
  SICE システム・情報部門 スマーターワールド調査研究会による特集号
  SIC 学術協議会メンバー（貝原先生、喜多先生、高橋先生、黒江先生、寺野先生、倉橋先生）や、熊谷の指導教員（都立大 安田先生）も執筆（2020年には熊谷も執筆）
[2] M.W. Maier: “Architecting Principles for Systems-of-Systems, Systems Engineering,” Vol.1, No.4, pp.267-284 (1999)
[4] 貝原俊也・下原勝憲：「System of Systemsコンセプトと超スマート社会」、計測と制御、Vol.55、No.4（2016）
[3] J. Dahmann and K. Baldwin: “Understanding the Current State of US Defense Systems of Systems and the Implications for Systems Engineering,” IEEE Systems Conference, pp.7-10 (2008)

## Slide 6: SoSの定義（Maier）
システムの定義[2, 4]
  ある特定の機能を実行するために組織化された、要素群の集まり（共通の目的を達成したい）
  個々の要素に還元できない挙動や機能を生成する、要素群の集まり（特有の相互作用を有する）
SoS（あるいはCollaborative System）の定義[2, 4]
  要素システムの運用的独立性
    SoSが要素システムに分解された場合でも、要素システムは有用なものとして、個々独立に動作する
  要素システムの管理的独立性
    個々の要素システムがシステムの管理権限を保有する
    SoSとして連携して用いられる場合でも、要素システムは独立に運用可能な存在である
SoS
要素システム

## Slide 7: SoSの分類（Maier, Dahmann and K. Baldwin）
SoSや要素システムの管理権限によって、4つに大別できる[2, 3, 4]。
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
要素システムは全体のために管理構築され、通常はそれに従属する。
つまり、管理権限が独立しておらず、完全なトップダウン方式。
要素システムはSoS管理者からの要請に対して承認・合意することで、SoSとして共同する。
一部トップダウン方式。
要素システム間の相互作用によって、SoS全体の目的が形成・合意されることで、
要素システムが組織化される。
要素システム間の相互作用から、結果的にSoSとしての振る舞いが創発する。
特定不可
存在しない
全体の目的が形成・合意
独立の目的および管理権限が弱い
独立の目的および管理権限が強い
従属
トップダウン
要請
承認・合意
偶発・創発的に全体の目的が形成・合意
誘導
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
例：米国の防衛システム
例：組織の異なる工場間でリソースの連携・連動
多様な主体が種々のSoSをボトムアップ的・動的に形成・利用
ボトムアップ
下図は、熊谷が作成

## Slide 8: SoSの各事例を分析する上での観点
SoSは「協調」がキーワード
  協調：対立する立場の者同士が、互いに調和して、共通の問題を解決しようとすること
  労使協調、国際協調など
協調に基づくSoS分析の観点
  1. 各要素システムは、独立な運用・管理が可能か？
  2. 各要素システム同士は、本来利害で対立する関係か？
  3. SoS全体の管理体制および目的は何か？
  4. 各要素システムは、自身の利益とSoS全体の目的の両立が可能な構造か？
    相互の状況に応じて、短期的には、自身の利益を犠牲にして全体の目的を優先することもあるが、長期的には自身の利益に繋がるケースも含む

## Slide 9: SoSの分類軸
（人間の存在を一度忘れて）協調のタイプで分類
  例：Maierの分類を再解釈すると、SoS全体の目的形成、管理体制、要素システムの独立性に帰結する[5]
SoSの目的形成
相互関係
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
トップダウン
要請
誘導
創発
従属的
[5] B. Collins et. al. : “Relative Comparison of the Rate of Convergence of Collaborative Systems of Systems: A Quantified Case Study” (2016)
SoSの管理体制
独立的
中央集中型
団体分散型
下意上達／動的
上意下達／静的

## Slide 10: SoSの事例：電力インフラ
電力需給平衡や全体運用効率化を達成するように、複数事業者間、需給間で連携する。
電力系統
支払システム
発電
送配電
需要家
送配電会社
地域A
地域B
地域電力／新電力
発電事業者
電力融通
電力需給平衡
託送料金
小売電気事業者（新電力）
発電料金
分散型電源
分散型電源
発送電分離
電力自由化
電力取引市場
送配電事業者
（地域電力）
電気料金
需要家
DR報酬金
DR報酬金
運用効率化
データ連携

## Slide 11: SoSの事例：鉄道の相互直通運転の運行管理
ターミナル駅の乗換混雑緩和や所要時間削減のために、鉄道事業者間で連携する。
ターミナル駅
駅
駅
駅
駅
相互直通区間
相互直通区間
鉄道路線
鉄道事業者A
鉄道事業者B
支払システム
賃貸料金の均等化
運賃収入の分配
運転距離や乗客数に応じて
直通区間のダイヤ改正は、事業者間の利害を調整しながら、多くの時間を要する

## Slide 12: SoSの事例：鉄道の相互直通運転（相互乗入）の運行管理
全体の乗換混雑緩和のために、他社の車両を借りて、自社路線を自社の運転士が運転する。
運転距離や乗客数に応じて、事業者間の車両賃貸料金を抑えたり、運賃収入を分配する。
相互乗入区間のダイヤ改正は、事業者間の利害を調整しながら、多くの時間を要する。
5社相互直通運転のための運行管理システム（東京メトロ、日立製作所）
  要素システム間の境界における相互作用を厳密に設計している

## Slide 13: まとめ
まずは、来週前半にこの提言を分科会事務局に話してみる。
第6回（8/30）に、このままの内容をメンバーに話してみるか、事務局の方で引き取ってもらうか、相談する。