## Slide 1: 第6回の進め方のご相談
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年8月30日
SIC SoS分科会

## Slide 2: 今回のご相談事項
SoS分科会の進め方を事務局およびメンバーにご提案したいと考えています。
  特に、直近の議論の進め方と議論する軸の設定について、案があります
今回は事務局の方々からご意見をお聞かせください。
  あくまで案なので、事務局の方々に、第6回およびそれ以降の進め方を判断いただく

## Slide 3: 第5回（7月20日）の感想
SoS分科会の主な対象は、「人間系を含むSoS」である。
  目的は、CPHSの観点からSoSを議論し、課題の提示、あるいは課題解決を図るための方策を提言すること
CPHSやSoSの共通認識を合わせた後、それらに関する適切な軸を議論したい。
CPHS: Cyber-Physical Human Systems
SoS: System of Systems
例）
各区分に特有な、SoS構築・運用の課題あるいは適切なアプローチをまとめるなど
縦軸
横軸
SoSの区分を表す軸
人とシステムの関係を表す軸

## Slide 4: 第6回（8月30日）に向けてのご提案
第6回は、縦軸（SoSの分類）を優先して議論したい。
  あくまでSoSの課題に注目したい
その土台形成のために、熊谷から下記をご説明・提示する。
  一般的なSoSの定義・分類の解説（共通認識を合わせる）
  SoSの区分を表す軸の例示（各SoS事例解析の一助とする）
別の回では、横軸（人とシステムの関係、CPHSの分類）を議論したい。
  SICE制御部門CPHS調査委員会による4分類 [1]
  第3回の3分類（人中心／全体最適／データ連携）
  他に、CPHSの文献を引用・参考にして、軸の候補を挙げておきたい
[1] http://is.eei.eng.osaka-u.ac.jp/hatanaka/CPHS/index.php

## Slide 5: SoSの定義（Maier）
システムの定義
  ある特定の機能を実行するために組織化された、要素群の集まり（共通の目的を達成したい）
  個々の要素に還元できない挙動や機能を生成する、要素群の集まり（特有の相互作用を有する）
SoSの定義[2, 3]
  要素システムの運用的独立性
    SoSが要素システムに分解された場合でも、要素システムは有用なものとして、個々独立に動作する
  要素システムの管理的独立性
    個々の要素システムがシステムの管理権限を保有する
    SoSとして連携して用いられる場合でも、要素システムは独立に運用可能な存在である
[2] M.W. Maier: Architecting Principles for Systems-of-Systems, Systems Engineering, pp.1-4, 267/284 (1999)
[3] 貝原俊也・下原勝憲：「System of Systemsコンセプトと超スマート社会」、計測と制御、Vol.55、No.4（2016）

## Slide 6: SoSの分類（Maier）
SoSや要素システムの管理権限によって、4つに大別できる[2, 3]。
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
要素システムは全体のために管理構築され、通常はそれに従属する。
つまり、管理権限が独立しておらず、完全なトップダウン方式。
要素システムはSoS管理者からの要請に対して承認・合意することで、SoSとして共同する。
一部トップダウン方式。
要素システム間の相互作用によって、SoS全体の目的が形成・合意されることで、
要素システムが組織化される。
要素システム間の相互作用から、結果的にSoSとしての振る舞いが創発する。
特定不可
存在しない
全体の目的が形成・合意
独立の目的および管理権限が弱い
独立の目的および管理権限が強い
従属
トップダウン
要請
承認・合意
偶発的に全体の目的が形成・合意
誘導
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
例：米国の防衛システム
例：組織の異なる工場間でリソースの連携・連動
多様な主体が種々のSoSをボトムアップ的・動的に形成・利用

## Slide 7: 議論の軸：SoSの管理の難易度の軸
例：SoSの全体の管理者・目的の明瞭性、要素システムの管理権限や独立性
SoS全体の管理者・目的の明瞭性
要素システムの管理・運用独立性
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
トップダウン
要請
誘導
偶発

## Slide 8: SoSの各事例を分析する上での観点
「協調」：利害で対立する立場同士が、互いに調和して、共通の問題を解決しようとすること。
各要素システムは独立な運用・管理が可能で、利害で対立する構造となっているか？
SoS全体に共通する管理者・目的は何か？
各要素システムは、共通の目的と自身の利益の両立を目指そうとする構造か？
  相互の状況によって短期的な目的の優先度を適応的に切り替えることで、長期的に両立できるケースも含む

## Slide 9: シンプルなSoS事例
電力インフラ
鉄道の相互乗り入れ・ダイヤ改正

## Slide 10: SoSの事例：電力インフラ
電力システム改革：発送電分離・自由化によって、需要家の利便性を維持しつつ、複数事業者間の連携方法が必要。
再生可能エネルギーの導入：需要家を含めた分散型電源、自然の不確実性、供給側の脱炭素化のために、需給連携が必要。（デマンドレスポンス、VPP、P2P、FPP、TES）

## Slide 11: SoSの事例：鉄道の相互直通運転（相互乗入）の運行管理
全体の乗換混雑緩和のために、他社の車両を借りて、自社路線を自社の運転士が運転する。
運転距離や乗客数に応じて、事業者間の車両賃貸料金を抑えたり、運賃収入を分配する。
相互乗入区間のダイヤ改正は、事業者間の利害を調整しながら、多くの時間を要する。
5社相互直通運転のための運行管理システム（東京メトロ、日立製作所）
  要素システム間の境界における相互作用を厳密に設計している

## Slide 12: まとめ
まずは、来週前半にこの提言を分科会事務局に話してみる。
第6回（8/30）に、このままの内容をメンバーに話してみるか、事務局の方で引き取ってもらうか、相談する。