## Slide 1: 宇津本向け説明資料
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
2021年11月18日

## Slide 2: 自己紹介
熊谷 渉（くまがい わたる）
  詳細は自己紹介ページ：<<https://watarukumagai-git.github.io/>>を参照
横河電機 社会人5年目
  プラント向けの計測・制御・情報系の製品・ソリューションを提供
  研究開発系部署、数理科学の研究開発に従事
  最適化やAIなどの数理科学技術を、エネルギー・バイオ分野の問題に適用
首都大安田研 2016年度 修士課程修了
都立大安田研 2020年度 博士課程修了
  学位論文：変換不変性とパラメータ調整に基づくメタヒューリスティクスの設計に関する研究
  解説記事：「ブラックボックス最適化と応用」，計測と制御，Vol.59，No.12， pp.914-917，（2020年12月1日）

## Slide 3: 目的
本打合せの目的
  宇津本君に担当していただく本研究テーマを説明し、目的や意義を理解してもらう。
  宇津本君の卒研の進め方を決定し、着手する準備を始めてもらう。
本研究テーマ
  連続変数向けアルゴリズム
    問題クラス：大規模・有制約・非線形・0-1混合変数
    メインのアルゴリズム部分：近傍生成

## Slide 4: 背景
弊社では「プラント操業最適化」を目的とした研究企画を進めており、そこで発生する問題を解消したい。
2016年4月
2017年10月
横河電機 入社・配属
首都大（当時） 安田研 博士入学
2019年10月
2019年3月
横河で、プラント操業最適化向け研究企画を立てる
プラント操業最適化向けの技術として、メタヒューリスティクスベースの最適化技術が有効だと考え、安田先生に相談
2020年7月
2021年8月
安田先生に共同研究を正式に依頼し、承諾を得る（後に契約を締結）
安田君のアルゴリズムを用いて検証し、次の課題を抽出
2019年11月
安田君に卒研テーマとして着手してもらう（修士もそれを継続）
2021年10月
佐藤君、小嶋君の研究テーマとして、現在の課題解決を見据えたアルゴリズム改良に着手してもらう
2016年3月
首都大 安田研 修士修了
2020年10月
都立大 安田研 博士修了

## Slide 5: 構成
本研究テーマの背景
有制約最適化における探索戦略
宇津本君
まとめ

## Slide 6: 横河電機と社内テーマの背景
1. 本研究テーマの背景
横河電機はIndustrial Automation（IA）の電機メーカー。
  産業分野（主にプラント）で自動化を目指し、主に計測機器や制御システム（DCS）などの製品を開発・販売してきた
  化学メーカー、石油精製、電力会社などが主力顧客（B to B）
  IA分野では国内トップ、世界でもBig6と呼ばれ、106周年を迎える
「プラント操業」の軸となる製品売上が最も大きいが、その伸びは小さくなってきており、革新が必要。
  メンテナンス・更新費用に依存（同じ市場で同じ戦略は継続しない）
「プラント操業」の高度化を実現するソリューションを目指す。
  自動制御だけでなく、最適な操業実現を目指す
  改善量に応じて報酬として一部費用をもらう（サブスクリプション型）
  このソリューションは2017年に製品化した（DDMOnEX）

## Slide 7: プラントのモデリング工数の課題
1. 本研究テーマの背景
数理最適化用プラントモデルの作成には工数がかかる。
最適化効果試算手順例
設備特性の定式化
モデルの
プログラム作成
モデル精度の確認
設備フロー図作成
制約条件の定式化
プラントモデル検証
KPI作成
モデリング手順
問題設定
データ加工
プラントモデリング
最適化
プロセス理解
特に最適化問題定式化のための工数が多かった
特に最適化問題定式化のための工数が多い

## Slide 8: データ駆動型モデリング技術（DDMO）
1. 本研究テーマの背景

## Slide 9: DDMOの構成
1. 本研究テーマの背景

## Slide 10: 運転特性解析
1. 本研究テーマの背景

## Slide 11: 最適化問題変換機能
1. 本研究テーマの背景
これまでは全て線型として定式化

## Slide 12: 最適化問題の規模
1. 本研究テーマの背景
分類 | 項目 | 例題1-4 | 例題2-4 | 下水 | 紙パ蒸解
条件 | ステップ数 | 48 | 48 | 97 | 97
 | Facility数 | 4 | 4 | 2 | 4
 | Storage数 | 2 | 2 | 1 | 0
 | Node数 | 0 | 0 | 4 | 5
 | Demand数 | 2 | 2 | 10 | 7
 | 各Facilityの入出力数 | 3 | 3 | 6 | 2/3/5/7
 | 各Storageの入出力数 | 2 | 2 | 3 | 0
 | 各Nodeの入出力数 | 0 | 0 | 7 / 3 | 4
 | 実績固定 | 2／0 | 2／0 | 2／2 | 0／4
 | 変動幅対象変数 | 0 | 2 | 3 | 0
 | 起動・停止ペナルティ | OFF | ON | OFF | OFF
 | 最小運転・停止時間制約 | OFF | ON | OFF | OFF
変数 | 連続変数 | 672 | 672 | 2,400 | 1,164
 | バイナリ変数 | 192 | 192 | 0 | 0
制約条件の合計数 |  | 1,918 | 2,386 | 6,830 | 4,664
制約違反量の合計数 |  | 1,150 | 1,242 | 3,782 | 3,215
分類 | 項目 | 例題1-4 | 例題2-4 | 下水 | 紙パ蒸解
条件 |  | 48 | 48 | 97 | 97
 |  | 4 | 4 | 2 | 4
 |  | 2 | 2 | 1 | 0
 |  | 0 | 0 | 4 | 5
 |  | 2 | 2 | 10 | 7
 |  | 3 | 3 | 6 | 2/3/5/7
 |  | 2 | 2 | 3 | 0
 |  | 0 | 0 | 7 / 3 | 4
 |  | 2／0 | 2／0 | 2／2 | 0／4
 |  | 0 | 2 | 3 | 0
 | 起動・停止ペナルティ | OFF | ON | OFF | OFF
 | 最小運転・停止時間制約 | OFF | ON | OFF | OFF
変数 |  | 672 | 672 | 2,400 | 1,164
 |  | 192 | 192 | 0 | 0
 |  | 1,918 | 2,386 | 6,830 | 4,664
制約違反量の合計数 |  | 1,150 | 1,242 | 3,782 | 3,215

## Slide 13: 制約条件の性質
1. 本研究テーマの背景
プラント設備の中には、非線型性を示すものがある

## Slide 14: 今回対象とする問題
1. 本研究テーマの背景
項目 | メタ（PSOなど）の適用問題 |  | 従来想定していた問題 |  | 今回想定している問題 | 
 | 性質 | 規模 | 性質 | 規模 | 性質 | 規模
変数 | 連続変数 | 100次元など | 0-1混合変数 - 0-1整数 - 連続変数 | 20,000次元 | 0-1混合変数 - 0-1整数 - 連続変数 | 3,000次元
目的関数 | ブラックボックス | 単一目的 | 線型 | 単一目的 | 線型 | 単一目的
制約条件 | なし | ― | 線型（近似） | 20,000個 | 線型＋非線型（非凸） | 7,000個
今回想定している問題にメタを適用する際には、下記赤字部分への対処が必要。
  0-1整数への対処：連続部と離散部を分離し、別々に近傍生成
  非線型性制約への対処：近傍生成、制約対処法
  大規模化への対処：定式化における冗長な変数・制約の削除、計算環境
MILP用ソルバを適用
メタ（制約対処法）を適用

## Slide 15: 問題条件と課題の対応関係
1. 本研究テーマの背景
「実行可能領域の形状の複雑さ・狭さへの対応」と「計算時間の抑制」が課題となる。
複雑な条件 | 問題を生じさせる要因 | 表面的に発生する問題
非線型
高次元
非連結性
制約が多い
境界線の形状が複雑
実行可能領域が狭い
制約起因の局所解発生
⇒離散部を特別に扱えば良い
計算時間の増加
探索効率の低下
近傍生成の時間が長い
⇒非線形制約は少ないので発生しにくい？
ただし、非凸性制約の検証は未実施。
実行可能解の獲得が困難
制約対処法の時間が長い
要因①
要因②
要因③
要因④
※影響が比較的弱い線は除外
問題の複雑さに耐えられる探索効率
探索時間・探索点数を増やす
問題の規模に耐えられる計算時間
（ただし抑制できる限界はある）

## Slide 16: 有制約最適化の多目的化
目的関数値
制約違反量
適合度
2. 有制約最適化における探索戦略
大域的最適解は最適パレート解集合の端に位置することが多い。
パレートフロンティア全体を
被覆することが目的でない

## Slide 17: 有制約最適化の有望領域
制約境界付近かつ目的関数値が良い領域が有望領域とみなせる。
片方のみを過度に優先すると、有望領域全体を被覆できない
有望領域
制約境界
2. 有制約最適化における探索戦略

## Slide 18: 有望領域の位置
実行可能領域が狭い場合、制約境界(可能領域)の位置を先に特定すれば、有望領域の位置を効率的に特定できることが期待できる。
実行可能領域が狭くなれば、
有望領域も狭まる
有望領域
高次元や複数制約の場合、
可能領域は狭くなる傾向がある
有望領域は実行可能領域に
常に隣接している
制約境界
2. 有制約最適化における探索戦略

## Slide 19: 有制約最適化の探索戦略
探索範囲を有望領域に狭めていくことが効率的な探索に繋がる。
探索領域
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
可能解が無ければ、有望領域を覆うことができない
有望領域
広い範囲の中で有望領域の位置を特定するために、多様化・集中化によって可能領域を優先的に探索
より改善するために、有望領域内でバランスを維持しながら、徐々に集中化させる
2. 有制約最適化における探索戦略

## Slide 20: 実行可能／制約違反領域への対応
どのような領域になるかは既知でないため、これらの性質に対して、依存しにくい、あるいは適応する能力が必要。
  多数制約・高次元の場合、初期配置領域に比べ、実行可能領域が狭くなる
  多数制約・非線型の場合、境界線の形状や違反領域の景観が複雑になる
可能領域の狭さへの対応
多様化から集中化に移行することで
徐々に可能領域の位置を把握する
可能解を見つけるために制約違反量削減を重視する
可能解を見つける前に制約領域内で完全に収束すると、制約領域から脱出するのが困難になる
複雑さへの対応
解空間上の探索点の位置分布や良さの情報から、
有望な探索方向を推定・活用する
例：探索点分布が有望領域を被覆していない場合、
有望領域に近い解を重視
して移動させる
複雑さに対するロバスト性や、多様化・集中化に基づく適応性を最大限活用
2. 有制約最適化における探索戦略

## Slide 21: 有制約最適化向けの問題分割の重み調整
3. 卒業研究
（安田君・小嶋君の引継ぎ）
重みパラメータwをより適応的に調整する方法。
  例えば、解の改善に成功したら継承するなど。

## Slide 22: 有制約最適化におけるスカラ化
スカラ化の重みを調整すれば、適合度最良の領域（目標領域）をパレート解集合上の一部に限定することが可能。
のとき、目標領域はパレート解集合全体を覆う
目標領域
に近いと、目標領域は可能領域側に偏る
重みベクトル群は、探索点毎に別々の適合度を与えるため、目標領域は点ではない
目標領域
4. 探索戦略を実現するための方針 > 4.2 解の選択における工夫

## Slide 23: 有制約最適化におけるスカラ化の可能性
探索領域と有望領域の位置関係を判断し、その偏りが偏る方向に目標領域を拡縮させる。
探索領域が実行可能領域側に偏っている
パレート解集合全体を覆う方向に拡大
（探索領域を違反領域側に拡大）
探索領域が違反領域側に偏っている
パレート解集合上の実行可能領域側を覆う方向に縮小
（探索領域を実行可能領域側に縮小）
4. 探索戦略を実現するための方針 > 4.2 解の選択における工夫

## Slide 24: まとめ
5. まとめ
有制約最適化における探索戦略を考え、既存手法の目的と各機能の関係性を整理した。
これらを踏まえ、解の選択におけるアイディア・方針は下記のように考えた。
  解の選択：スカラ化の重みを適応的に調整することで、探索範囲が有望領域を覆う状態を維持する

## Slide 25: 今後の進め方
5. まとめ
必要な知識をトレースする。
  有制約最適化のための多目的化アプローチの実装・理解
  安田君・小嶋君のアルゴリズムの実装