## Slide 1: Smart Manufacturingと System of Systems
〇熊谷 渉、鎌田 健一、奥田 有紀
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
2023年12月17日
第14回横幹連合コンファレンス
OS15: Cyber Physical Human Systemsが導く未来

## Slide 2: 目次
背景
System of Systemsの定義と事例
製造業とSystem of Systems
Cyber Physical Human Systemsへの展望

## Slide 3
Society5.0は、「仮想空間と現実空間が高度に融合したシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両方する人間中心の社会」。
  Cyber Physical Human Systems（CPHS）の概念と類似している
  異業種のインフラ同士が連携し合って超システム化するため、 System of Systems（SoS）とも関連が深い
YOKOGAWAは、産業界のプラント・工場のお客様としてきた会社だが、近年はSociety5.0やサステナビリティ目標の達成に向けて、重点的な取り組みや業界構造が変容している。
  特に、Smart ManufacturingやSystem of Systems（SoS）の影響を強く受けている
本発表は、製造業とSoSの関係、地域エネルギー管理システムの事例、CPHSへの展望をお話する。
背景
1. 背景

## Slide 4: SoSの文献
一般的なSoSの定義・分類[2, 3]
  提案者Maierによる定義
  INCOSE(The international Council on Systems Engineering)による定義
貝原先生によるSoSの解説[4]
  SICE システム・情報部門 スマーターワールド調査研究会による特集号
  SIC 学術協議会メンバー*や、熊谷の指導教員（都立大 安田先生）が執筆（2020年には熊谷も執筆）
[2] M.W. Maier: “Architecting Principles for Systems-of-Systems, Systems Engineering,” Vol.1, No.4, pp.267-284 (1999)
[4] 貝原俊也・下原勝憲：「System of Systemsコンセプトと超スマート社会」、計測と制御、Vol.55、No.4（2016）
[3] J. Dahmann and K. Baldwin: “Understanding the Current State of US Defense Systems of Systems and the Implications for Systems Engineering,” IEEE Systems Conference, pp.7-10 (2008)
*貝原先生、喜多先生、倉橋先生、黒江先生、高橋先生、寺野先生
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの定義・分類

## Slide 5: SoSの定義（Maier）
システムの定義[2, 4]
  ある特定の機能を実行するために組織化された、要素群の集まり（共通の目的を達成したい）
  個々の要素に還元できない挙動や機能を生成する、要素群の集まり（特有の相互作用を有する）
SoS（あるいはCollaborative System）の定義[2, 4]
  要素システムの運用的独立性
    SoSが要素システムに分解された場合でも、要素システムは有用なものとして、個々独立に動作する
  要素システムの管理的独立性
    個々の要素システムがシステムの管理権限を保有する
    SoSとして連携して用いられる場合でも、要素システムは独立に運用可能な存在である
SoS
要素システム
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの定義・分類

## Slide 6
SoSや要素システムの管理権限によって、4つに大別できる[2, 3, 4]。
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
要素システムは全体のために管理構築され、通常はそれに従属する。つまり、管理権限が独立しておらず、完全なトップダウン方式。
要素システムはSoS管理者からの要請に対して承認・合意することで、SoSとして共同する。
一部トップダウン方式。
要素システム間の相互作用によって、SoS全体の目的が形成・合意されることで、
要素システムが組織化される。
要素システム間の相互作用から、結果的にSoSとしての振る舞いが創発する。
特定不可
存在しない
全体の目的が形成・合意
独立の目的および管理権限が弱い
独立の目的および管理権限が強い
従属
トップダウン
要請
承認・合意
偶発・創発的に全体の目的が形成・合意
誘導
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
SoS管理者・目的
例：米国の防衛システム
例：組織の異なる工場間でリソースの連携・連動
多様な主体が種々のSoSをボトムアップ的・動的に形成・利用
ボトムアップ
下図は、熊谷が作成
SoSの分類（Maier, Dahmann and K. Baldwin）
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの定義・分類

## Slide 7
SoSは「協調」がキーワード
  協調：対立する立場の者同士が、共通の問題解決・目的達成するために調和・連携すること
    労使協調、国際協調など
協調に基づくSoS分析の観点
  1. 各要素システムは、独立な運用・管理が可能か？
  2. 各要素システム同士は、本来利害で対立する関係か？
  3. SoS全体の管理体制および目的は何か？
  4. 各要素システムは、自身の利益とSoS全体の目的の両立が可能な構造か？
    相互の状況に応じて、短期的には、自身の利益を犠牲にして全体の目的を優先することもあるが、 長期的には自身の利益に繋がるケースも含む
SoS事例分析のポイント
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの定義・分類

## Slide 8
協調のタイプで分類
  例：Maierの分類を再解釈すると、SoS全体の管理体制や要素システムの独立性に帰結する[5]
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
トップダウン
要請・承認
誘導・組織化
創発
従属的
[5] B. Collins et. al. : “Relative Comparison of the Rate of Convergence of Collaborative Systems of Systems: A Quantified Case Study” (2016)
中央集中型
地方分散型
動的
静的
独立的
SoSの目的形成
SoSの管理体制
相互関係
SoSの分類軸の案
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの定義・分類

## Slide 9
電力需給平衡や全体コスト削減を達成するように、複数事業者間、需給間で連携する。
電力系統
支払システム
発電事業者
送配電事業者
需要家
地域電力
地域A
地域B
地域電力／新電力
電力融通
電力需給平衡
託送料金＋インバランス
小売電気事業者
発電料金
分散型電源
発送電分離
小売自由化
電気料金
※DRやアグリゲーターの参入によって、さらに複雑化する
地域電力／新電力
電力取引市場
分散型電源
下図は、熊谷が作成
SoSの事例：電力システム
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの事例

## Slide 10
ターミナル駅の乗換混雑緩和や速達性向上のために、事業者間、需給間で連携する。
  他社の車両を借りて、自社の運転士が自社路線を運転
鉄道路線
鉄道事業者A
鉄道事業者B
支払システム
車両賃貸料金の均等化／
運賃収入の分配
運転距離／乗客数
直通区間のダイヤ改正
鉄道事業者C
乗客の分散
下図は、熊谷が作成
運行管理システム
運賃
運転状況
鉄道事業者A
鉄道事業者B
鉄道事業者C
車両賃貸
SoSの事例：鉄道の直通相互運転
運転ダイヤ
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの事例

## Slide 11
より一般的な軸・事例から議論し、そこに我々なりの事例やアレンジを加えていく方法もある。
指揮命令型
要請承認型
協力型
仮想型
トップダウン
誘導・組織化
創発
従属的
独立的
SoSにおける協調のタイプ
電力システム
鉄道相互直通運転
要請承認＋協力の混合型
軸に基づく事例分類の例
2. System of Systemsの定義と事例 > 一般的なSoSの事例

## Slide 12
Smart Manufacturingは、プラントを中心としたSoSを目指す取り組みである。
製造業の将来の姿
3. 製造業とSystem of Systems > 製造業のSmart Manufacturing
IoT・デジタル技術によって、データ取得・利活用を最大限に生かした現場運用にする。
プラント内の機械・システムをスマートに連携させる取り組み
プラントや企業単位を超えたもの同士を連携
Smart Factory
Smart Manufacturing / Connected Industries

## Slide 13
デジタル技術の活用によって、お客様のDXに貢献する。
YOKOGAWAの価値提供
3. 製造業とSystem of Systems > 製造業のSmart Manufacturing
※https://www.yokogawa.co.jp/solutions/featured-topics/digital-transformation/smart-manufacturing/
Industrial Automation to Industrial Autonomy (IA2IATM)
※https://www.yokogawa.co.jp/solutions/featured-topics/ia2ia/
Smart Manufacturing
プラント操業の自律化（環境を学習、適応する機能）
End to Endなパフォーマンス改善

## Slide 14
「SoSが社会実装された世界でインテグレータとなり、全体最適の価値創出を目指す」。
YOKOGAWAが目指すSoS
3. 製造業とSystem of Systems > 製造業のSmart Manufacturing
※横河電機 中期経営計画「Accelerate Growth 2023」
YOKOGAWAが目指すSoSの概観
SoSが社会実装された世界でのインテグレータとなり、全体最適による価値創出を目指す。

## Slide 15
「SoSが社会実装された世界でインテグレータとなり、全体最適の価値創出を目指す」。
製造業の将来構想
3. 製造業とSystem of Systems > 製造業のSmart Manufacturing
YOKOGAWAが目指すSoSの概観
プラント
企業
サプライチェーン
社会
従来の顧客に閉じたローカルなサービスではなく、
社会・地域とのインフラ同士あるいはサプライチェーン全体が連携したグローバルな構想のもとで、SoSを前提とした価値・サービスを提供する携帯を目指す傾向にある。

## Slide 16
横河電機が工業団地向けの地域エネルギー管理システムを構築した事例。
複数の工場と住居地帯が隣接している工業団地に、中心的な事業体が運営する自家発電設備を活用するCEMSが導入された。
  具体的には、ガスコジェネ・太陽光発電・蓄電池から供給される電力や熱と、大手地域電力会社やガス会社から購入した電力・都市ガスを、全体のEMSによって制御・最適化し、工業団地の7工場へ効率的にエネルギー供給する。
  需要抑制（Dynamic Pricingやデマンドレスポンス）を 要請することで、より高度な需給平衡を実現している。
  長期停電などの非常時には、工業団地への最低限のエネルギー供給だけでなく、電力会社に安価で売電して電力供給を支援する。
地域エネルギー管理システムの事例
3. 製造業とSystem of Systems > 地域エネルギー管理システムの事例
再生可能エネルギー
電力系統
CEMS
工業団地 (7工場)
中央事業体
コジェネシステム
FEMS
操作
需要抑制要請
大手地域電力会社
ガス会社
都市ガス

## Slide 17
IA2IA、Smart Factory、仮想空間と現実空間の融合によって、工場内の機械・システムの操業が自律化、設備同士がスマートに連携する。
  この方針は、プラント操業現場から、重要な意思決定者を除き、従来業務を行うオペレータ（人間）が削減する方向に向かう。このため、ローカルな範囲においては、人間との直接的な接点が疎になる可能性がある。
一方、Smart Manufacturing、Connected Industriesによって、プラントが産業インフラとして、サプライチェーンや地域全体との繋がりが強化されてSoSに発展する。
  グローバルな範囲において人間との間接的な接点が増加することが期待される。
  プラントを起点としたSoSの管理・最適化が実現されてくにつれて、各自の責任は、生産者・消費者間という限られた範囲の経済的合理性に限らず、間接排出に携わる人間を含めたサプライチェーン全体へと拡大されていく。
産業界のプラント・工場の将来の姿
4. Cyber Physical Human Systemsへの展望

## Slide 18: まとめ
「SoSの共通認識を合わせる」について、事務局の皆様方からご意見を伺いたい。
もし賛同いただけるなら、第6回（8月30日）への導入の仕方をご相談したい。
  熊谷から今回の資料をメンバーの皆様へご説明することになっても、OKです

## Slide 20: SoSの事例：鉄道の相互直通運転の運行管理
ターミナル駅の乗換混雑緩和や速達性向上のために、事業者間、需給間で連携する。
  他社の車両を借りて、自社の運転士が自社路線を運転
駅
鉄道路線
鉄道事業者A
鉄道事業者B
支払システム
車両賃貸料金の均等化／
運賃収入の分配
運転距離／乗客数
直通区間のダイヤ改正
駅
ターミナル駅
駅
駅
駅
駅
鉄道事業者C
相互直通区間
乗客の分散
下図は、熊谷が作成
運行管理システム
運賃
運転状況

## Slide 21: 背景
*CPHS: Cyber-Physical Human Systems
*SoS: System of Systems
目的：CPHSの観点からSoSを議論し、課題の提示、あるいは課題解決を図るための方策を提言すること
主な対象：人間系を含むSoS
各メンバーの背景が異なることもあり、SoSに対する認識に多少の差異を感じた
SoSやCPHSの共通の認識や軸をいくつか置くと、調査済の事例や個々の意見をよりまとめやすくなると考えた。
SoS分科会の目的と対象
第5回（7月20日）の感想
例）
各区分特有の、SoS構築・運用の課題あるいは適切なアプローチをまとめるなど
縦軸
横軸
SoSの分類を表す軸
人とシステムの関係を表す軸
独立な2軸に基づく区分が、本会特有の視点になると考えられる

## Slide 22: 第6回（8月30日）に向けてのご相談
まずは、SoSの共通認識を形成させていただきたい。
[1] http://is.eei.eng.osaka-u.ac.jp/hatanaka/CPHS/index.php
SoSの分類を表す軸
人とシステムの関係を表す軸
縦軸
横軸
各事例をSoSとして解析
CPHSとして各事例における人の影響を解析
一般的なSoSの定義・分類を共有
SoSの分類を表す軸を例示し、適切な軸に改良
文献から引用・参考にして、人とシステムの関係を表す軸の候補を挙げ、適切な軸に改良
  SICE 制御部門 CPHS調査委員会による4分類 [1]
  分科会第3回の3分類（人中心／全体最適／データ連携）
今回、熊谷が文献に基づいてご紹介
別の回で、調査事例と照らし合わせながら議論
土台形成のために
土台形成のために