## Slide 1: 進捗報告
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年11月14日
米国再生水NAWI

## Slide 2: サマリ
研究成果報告書3件作成した。
  変異体探索（6ページ）、AlphaFoldによる変異体評価（6ページ） 、特徴抽出（途中）
他PJT含めた、下期計画を整理した。
下期調査計画の具体案を作成する（来週以降）。

## Slide 3: 全体図：廃水再利用プロセス
下水処理水を固液分離と消毒によって、淡水・生産水まで処理する。
UF膜
RO膜
不溶解性物質の除去
細菌・ウイルス・有害化学物質の除去

## Slide 4: 膜の役割と運転改善点
a
UF膜
RO膜
膜閉塞（透過性）の予測
膜閉塞（寿命）の予測
薬品注入量・膜洗浄タイミングの最適化
薬品注入量・膜洗浄タイミングの最適化
紫外線殺菌

## Slide 5: 薬品注入による反応
膜ろ過の前後で、次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸ソーダ、NaClO）を注入し、殺菌力を持たせる。
残留塩素
NaClO+ H2O ⇔ HClO + NaOH
次亜塩素酸
HClO ⇔ H+ + ClO-
次亜塩素酸イオン
アンモニア性窒素/有機性窒素
クロルアミン（クロラミン）
遊離残留塩素
結合残留塩素
HClO
NaClO量が多すぎる→トリハロメタンやNDMAが生成（発がん性物質）
遊離残留塩素／クロラミンのバランス→遊離残留塩素が多いと、膜自体の劣化が速い
殺菌効果
残留効果
高
低
高
中
ClO-
中

## Slide 6: 殺菌作用に影響を与える因子
pH値
  pHが低いと、HClOの割合が低い（殺菌力が高い）
水中の塩素消費物質量
  アンモニア性窒素、有機性窒素などの影響を受け、通常の約10倍の塩素がクロラミンとなって消費される
水温
  水温が高いと、反応速度が高まり、殺菌作用も進行するが、残留塩素も分解される

## Slide 7: 薬品注入量と残留塩素濃度
次亜塩素酸ナトリウムの注入量は、残留塩素濃度と関係がある。
ブレークポイント
一時的な低下は、注入塩素で分解される
適切な殺菌効果を維持するには、目標濃度を実現するように、塩素注入量を制御する必要がある
目標濃度
塩素要求量を超えると、
遊離塩素が増加し始める
塩素要求量以下では、結合残留塩素（クロラミン）がどの程度発生するか（膜劣化にどの程度影響するか）
塩素要求量以上では、遊離残留塩素が目標濃度以下に制御できるか（発がん性物質を抑制できるか）

## Slide 8: やること
机上評価（2022年12月～2023年5月？）
  解析・最適化方針の決定：
  データ確認・プレ簡易解析：特性抽出
  最適化FS：運転効果試算
定例会の参加

## Slide 9: 全体
RO膜
NaClO
RO膜閉塞防止
UF膜
海への輸送の電力コスト
・ブライン処理
薬剤
再生水
閉塞すると、
回収率が低下
膜交換コストが発生
薬剤コストが発生
膜洗浄コストが発生
水質・供給量を
維持する必要がある
閉塞：スケーリング・ファウリング
UV
照射コストが発生
水質・供給量を維持しながら、RO膜洗浄コストとRO以外のコストを最小化する運転を実現
発がん性物質を抑制
薬剤コストが発生

## Slide 10: 部分
・・・
・・・
・・・
NaClO
アンチスケーラント
UF膜
 | ポジティブ効果 | ネガティブ効果
NaClO | 水の塩素濃度を高め、殺菌力を持たせる | RO膜の劣化を速める（膜交換コストがかかる）
NaOH | RO膜のスケールを除去する、pH調整する | 薬品コストがかかる
NaHSO4 | 水の塩素濃度を薄め、RO膜への劣化を遅らせる（膜交換コストを抑える） | 
NaHSO4
脱塩素
（還元剤）
海への輸送の電力コスト
・ブライン処理
BAC：有機物（スケール原因）除去
回収
回収
NaOH

## Slide 11: 下期計画（熊谷）
2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月
連携最適化
旧酵素設計
米国再生水
量子最適化
最適化技術検証
技術検証・調査
(共同研究含む)
RO膜データ解析
LR0立上支援
(ほぼアドバイス)
RO膜運転最適化
全項目、次年度以降も継続予定