## Slide 1: RO膜解析・最適化FSの相談
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年11月18日
米国再生水NAWI

## Slide 2: サマリ
熊谷の下期の進め方を相談させてほしい。
RO膜解析・最適化FSの一部をヘルプ対応してくれる人を調整してほしい。
経緯
  11月14日（月）に松井さんから概要の説明を受けた。
  本件の負荷が重いことが予想されるため、熊谷一人でスケジュール通り進められる自信が無い。
  締切自体は変更できなさそう。

## Slide 3: 下期計画（熊谷）
2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月
連携最適化
旧酵素設計
米国再生水
量子最適化
最適化技術検証
技術検証・調査
(共同研究含む)
RO膜データ解析
LR0立上支援
(ほぼアドバイス)
RO膜運転最適化
全項目、次年度以降も継続予定
最適化チーム内にヘルプ依頼できるか？
DoE（USAエネルギー省）のPJTなので、大きな遅延は不可
オペレーショナルエクセレンスGr.
QC⇒オペレーショナルエクセレンスGr.
バイオエンジニアリングGr.
ウォーターサステナビリティGr.
少人数かつ熊谷の負荷も限定されているため、下期の調査範囲もかなり限定される

## Slide 4: 全体の目的
汚れによる閉塞
スケーリング（結晶化）
ファウリング（固形物堆積）
RO膜
NaClO
UF膜
閉塞防止／水質調整薬剤
再生水
薬剤コストが発生
膜洗浄コストが発生
水質・供給量を
維持する必要がある
UV／AOP
照射コストが発生
水質・供給量を維持する範囲で、RO膜を考慮した運転コストの最小化を実現
  RO膜に注目すると、高い回収率と水質（除去率）の維持とRO膜延命が重要
発がん性物質を抑制
薬剤コストが発生
薬剤コストが発生
殺菌
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
膜交換コストが発生

## Slide 5: RO膜の性能
・・・
濃縮水（排水）
供給水
透過水
濃度
体積流量
導電率
回収率[%]＝
LRV＝
対数減少値（ウイルス除去率）
イオン状物質除去率
除去率
RO膜の性能
RO膜性能は、除去率と回収率で測られている。
膜性能を評価するには、どのデータを監視する必要があるか？

## Slide 6: ファウリングとスケーリング
・・・
アンチスケーラントNaOH
閉塞に伴い、回収率が低下するため、洗浄が必要
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
ファウリング除去
スケール防止
膜間差圧などで検知し、定期的に物理洗浄（逆洗浄など）
薬剤洗浄でファウリングを除去する
結晶析出を防止するために、薬品で前処理
RO膜性能を維持するには、洗浄や薬品添加が必要。
膜性能を回復・劣化防止するには、どんな操作が必要か？

## Slide 7: 塩分濃度とRO膜性能・発がん性物質
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
塩分濃度が高いと、 RO膜の劣化が速い上に、発がん性物質が残りやすい。
発がん性物質を抑制し、RO膜を延命するには、塩分濃度を低下させる薬品添加が必要
NaClO量が多すぎる
→トリハロメタンやNDMAが生成（発がん性物質）
遊離残留塩素が多すぎる
→RO膜劣化を速める（膜交換コストがかかる）
次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸ソーダ、NaClO）を注入することで、殺菌力を持たせる

## Slide 8: FSの方針
RO膜
NaClO
UF膜
閉塞防止／水質調整薬剤
再生水
薬剤コストが発生
膜洗浄コストが発生
水質・供給量を
維持する必要がある
UV／AOP
照射コストが発生
最適化に繋げるなら、データ分析の前に、最適化の方針や範囲を先に定めるべき。
  何を監視し、何を操作することで、どのコスト削減を図るのか？を整理する必要がある
最適化モデル構築のために、必要なRO膜の特性は何か？という視点から、重点的なデータ分析の方針を導出するほうが効率的。
発がん性物質を抑制
薬剤コストが発生
薬剤コストが発生
殺菌
膜交換コストが発生
膜劣化状態をどのように評価するか？
膜劣化を回復／劣化防止するには、どのような操作（コスト）が必要か？

## Slide 9: 必要な作業
机上評価（2022年12月～2023年5月？）
  解析・最適化方針の決定：熊谷
  データ確認・プレ簡易解析：誰かヘルプがほしい
  本格的なモデリング検討：熊谷
  最適化モデル検討：熊谷？
  効果試算：熊谷
定例会の参加
どの作業がどの締め切りまで必要かを見積もってほしい