## Slide 1: RO膜解析FS 井本さん向け説明
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年11月29日
米国再生水NAWI

## Slide 2: 打合せの目的
RO膜解析FSの方針や進め方について説明する。
井本さんとの分担について理解いただく。
目次
  1. NAWI PJT
  2. 再生水プロセス
  3. RO膜解析FS
  4. 分担内容
  5. まとめ

## Slide 3: 米国再生水PJTの経緯
カリフォルニア州の再生水プロセスを対象に、「下水再生水の飲用化」を進めている。
  経産省PJTを踏まえ、2022年度以降は実証化に向けたプロジェクトに参画している
1. NAWI PJT
NAWI PJT
米国再生水PJT Team (イノベ)
Operational Excellence Gr.
Water Sustainability Gr.
松井、上口、飯島
鎌田、川田、熊谷
METI PJT
質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査
2019年度：米国カリフォルニア州におけるDPR/IPR事業の事業化・汎用的事業モデルの検討及びマスタープランへの組込
2020年度：米国及び豪州におけるAI/IoTを適用した下水飲用化処理の最適化および自動化運転の事業実施可能性調査事業
2021年度：米国・下水再生水向けデジタル事業モデルの実現可能性調査事業
NEDO PJT
※2019年度調査報告書は公開されており、水道局などの情報が記載されているため、これまでの経緯の参考になる
展開

## Slide 4: NAWI PJT：位置づけ
CarolloやYCAの管理のもとで、YHQが具体案を検討していく。
1. NAWI PJT
NAWI PJT
NEDO PJT
2022年度：「省エネルギーを実現するための下水再生水の飲用化実証研究（米国カリフォルニア州）」採択
エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業（実証要件適合性等調査）
⇒審査を経て、次のステップに移行するかどうかが決まる
こちらの進捗は直接関係ない
事業ファンドを管理する組織
（NEDOのような立ち位置）
2022～2025年度の期間、カリフォルニア州 再生水プロセス RO膜に注目した調査・実証を進める
米国DoE
カリフォルニア州
MOU
National Alliance for
Water Innovation(NAWI)
Carollo
環境エンジニアリング企業
Yokogawa
YCA：プロジェクト管理
YHQ：プロジェクト実行
研究代表者PI
高度水処理施設・
RO膜最適化
[Potable Reuse]

## Slide 5: NAWI PJT：スケジュール
中間報告会？
項目 | 2022年度 3Q |  |  | 2022年度 4Q |  |  | 2023年度 1Q |  |  | 2023年度 2Q |  | 
 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
オンラインデータの受領
Task1. 机上評価
RO高度処理最適化
プラン選択
Task2. パイロット実装&評価
最終報告会
1. NAWI PJT

## Slide 6: 高度水処理施設（AWTF）
下水処理水や海水から、固液分離と消毒によって、生産水や淡水を製造する。
2. 再生水プロセス
下水処理水
汚水
生産水
下水再利用プロセス
海水淡水化プロセス
再生水プロセスとほぼ同じ（統合・合理化する動向もある）
流入水質（微生物）や最終水質基準などが異なる
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100254.html

## Slide 7: 再生水プロセス
膜透過・消毒などを用いて、人体に無害かつ不快でない水を製造する。
  消毒は殺菌剤 次亜塩素酸ナトリウム（NaClO）の注入が基本
  ウイルス、菌、有害化学物質などを除去、pH・濁度・色度・臭い・塩素イオンを調整
2. 再生水プロセス
UF膜
RO膜
紫外線殺菌
不溶解性物質の除去
細菌・ウイルス・有害化学物質・イオンの除去

## Slide 8: 殺菌剤NaClOによる消毒
NaClOの添加により、残留塩素が発生する。
  殺菌剤、あるいは酸化剤（FeやMnの除去）の役割を果たす
  一方、多すぎても、発がん性物質（トリハロメタンやNDMA）が生成
2. 再生水プロセス
残留塩素
次亜塩素酸
次亜塩素酸イオン
アンモニア性窒素/有機性窒素
クロロアミン（クロラミン）
遊離残留塩素
結合残留塩素
、
水中の反応
頻出用語
窒素上にを持つ窒素化合物
、、
ブレークポイント
一時的な低下は、注入塩素で分解される
目標濃度
塩素要求量を超えると、
遊離塩素が増加し始める

## Slide 9: 他の処理
設備によっては、下記の処理を追加する場合もある。
  砂濾過：表層濾過で、不純物除外、濁度・色度・ミネラルを調整
  凝集沈殿：凝集剤によって微細粒子をフロック（かたまり）に成長させ、SSや有機物を沈殿・濾過させやすくする
  活性炭：臭いの原因となる有機物を吸着
  オゾン処理：強い酸化力で、殺菌・脱臭・脱色・有機物分解
2. 再生水プロセス

## Slide 10: 逆浸透膜（Reverse Osmosis Membrane：RO膜）
細孔に通して分離させる膜の1種で、逆浸透原理を利用している。
2. 再生水プロセス
https://tape-omakase-navi.com/membrane
放射性物質
最も経孔が小さく、ほぼ水だけを通す
浸透圧以上の圧力をかけることで、水だけを取り出す現象
濃度差で高濃度側に小さな粒子が染み出る
濃度差に応じて、浸透圧が生じ、
平衡状態になる
圧力関係を逆転させ、低濃度側に小さな粒子が染み出る
http://www.top-water.co.jp/technical.htm

## Slide 11: RO膜の使い方
巻いてパイプ状にしたものを複数まとめてモジュール化し、水を透過させる。
2. 再生水プロセス
RO膜エレメント
RO膜モジュール
数個～数十個まとめる
https://chemeng.web.fc2.com/ice/ice_s2.html
ニューメディカ・テック株式会社サイト
・・・
濃縮水（廃水）
透過水
供給水
1
2

## Slide 12: RO膜の特徴
2. 再生水プロセス
酸化剤（NaClO）に対する膜の耐久性が低い。
  高分子素材（酢酸セルロース or 芳香族ポリアミド）は酸化剤に弱い
  供給水の塩分濃度が高いと、膜の耐久性が落ちる
汚れによって膜が閉塞（目詰まり）していき、性能が落ちる。
  スケーリング（結晶化）／ファウリング（固形物堆積）が発生しやすい
  数か月に1度のペースで薬剤洗浄が必要だが、洗浄を繰り返すと膜の耐久性が落ちていく
https://complete-water.com/resources/cleaning-ro-membranes
R. C. Rikarani et al.: “Antifouling, fouling release and antimicrobial materials for surface modification of reverse osmosis and nanofiltration membranes”, Journal of Materials Chemistry A (2018)
https://kitaq-water-intl.jp/waterplaza/jp/nk_ro.html
生物死骸など
シリカ、Ca、Mgが析出
コロイドシリカ

## Slide 13: 解析のスタンス
最適化への発展を見据えて、どのデータ群に重点を置くべきなのかを考える。
3. RO膜解析FS
設備
操作量
品質
外乱
設備の入出力関係を特性式として表現
品質
時間
操作量
時間
需要・水準を遵守
外乱
時間
操業コストを削減
与えられる外乱に合わせる
操業計画最適化への定式化
操業最適化を意識したモデル化
制約条件を満たす範囲で、コスト最小な操業計画を算出
操業上、考慮が必要な制約・コストを数式として表現
：品質が水準を遵守したい
：操業コストを減らしたい
：各変数は特性に従うべき
データ駆動の使いどころ

## Slide 14: RO膜運転最適化の目的
RO膜
NaClO
UF膜
閉塞防止／水質調整薬剤
再生水
薬剤コストが発生
膜洗浄コストが発生
水質・供給量を
維持する必要がある
UV／AOP
電力コストが発生
水質・供給量を維持する範囲で、RO膜を考慮した運転コストの最小化を実現
  RO膜に注目すると、高い回収率と水質（除去率）の維持とRO膜延命が重要
薬剤コストが発生
薬剤コストが発生
殺菌
膜交換コストが発生
UV照射／薬剤
3. RO膜解析FS

## Slide 15: RO膜解析の方針を導き出す観点
操業コストと、関連する操作可能な量・外乱は何か？
  操作量：水質調整薬剤など
  外乱：流入水質など
操業上、守るべき制約（監視すべき量）は何か？
  監視量：最終水質・供給量など
操業のタイムスケール（最適化期間・データ間隔）はどのくらいか？
各変数を関係づける上で、必要な数式モデルは何か？
  操作量・コストの関係式
  操作量・外乱・品質の関係式（RO膜特性も含む）
3. RO膜解析FS

## Slide 16: 細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄する、最低限の閉塞防止を実施
（過度な薬液洗浄／閉塞防止剤を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態固定の最適化
膜状態監視を活かした
最適化
3. RO膜解析FS
熊谷の案で、暫定的

## Slide 17: 重点的に考慮すべき箇所
操作・考慮する箇所を段階的に広げていく。
  操作量を考慮しない場合、最適化計算時には実績値に固定する（given）
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質需要
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
膜状態監視
常にgivenとして扱う範囲
3. RO膜解析FS

## Slide 18: 目的(1)：流入・透過水質を考慮した運転
最適化ポイント：膜前後の水質関係を捉えながら、薬剤コストを削減する
モデリングポイント：膜前のデータから、膜後の水質を予測する
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
水質を予測しながら、操作を決定
RO膜との間で融通可能なら、最適化対象になる？
常にgivenとして扱う範囲
膜後の水質
膜前の水質・量
時間
時間
3. RO膜解析FS
水量は目標値に追従するように制御されている

## Slide 19: 目的(2)：RO膜閉塞状態も考慮した運転
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
常にgivenとして扱う範囲
最適化ポイント：膜閉塞状態に合わせた洗浄を実施することで、洗浄コストを削減する
モデリングポイント：膜前後のデータから、膜閉塞度を予測する
閉塞度を予測しながら、閉塞防止剤の量とタイミングを決定
膜閉塞度
閉塞防止剤
時間
時間
洗浄
3. RO膜解析FS
洗浄計画を変更する余地はないかも

## Slide 20: 目的(3)：RO膜劣化も考慮した運転
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
常にgivenとして扱う範囲
最適化ポイント：膜延命も考慮した運転を実施することで、膜交換コストを削減する
モデリングポイント：膜前後のデータから、膜劣化度を予測する
膜閉塞度と膜寿命は時間スケールが大きく異なるのでは？
3. RO膜解析FS

## Slide 21: 目的別の違い
小規模な検討から徐々にステップアップしていく。
最適化効果
小
中
大
最適化期間
短期（操作は数分～時間）
中期（洗浄は数日～数か月）
長期（交換は数か月～数年）
モデリング方針
統計モデル寄り
統計／物理モデル
物理モデル寄り
難易度
易
中
難
(1) 最終水質と供給量を考慮
(2) RO膜閉塞状態も考慮
(3) RO膜劣化も考慮
(1) 流入・透過水質を考慮
(2) RO膜閉塞状態も考慮
(3) RO膜劣化も考慮
3. RO膜解析FS

## Slide 22: 懸念点
改善効果の時間スケールが大きく異なる場合、1つの最適化モデルで両立できるか？
  恐らく、数時間単位の運転データからは膜劣化を表現できない
膜状態モデリング単体でも難易度が高いため、下記の進め方で良いか？
  (1)のモデル検討と切り分けて進め、上手く行けば導入する手順が良いかも
水質予測モデル
膜閉塞度予測モデル
膜劣化予測モデル
膜状態監視
②モデリングが上手く行けば、最適化に導入
①最優先に検討
③モデリングが上手く行けば、最適化に導入
3. RO膜解析FS

## Slide 23: 依頼内容
4. 分担内容
井本さんに、RO膜解析作業の一部をお願いしたい。
  熊谷の作業工数超過のため
  主に、目的(1)のモデリングをお願いしたい
    受領データ整理：フローとデータの対応関係など
    プレ簡易解析：データを調べ、モデリングの起点を探る
    水質予測モデリング
  それ以外の熊谷のサポートもお願いするかもしれない
    最適化モデル検討
    目的(2)以降のモデリング
※NAWIのデータ解析するにあたって、研究員登録、教育受講、CV作成が必要かなどは、松井さんが確認中。

## Slide 24: 井本さんの目標仮設定
4. 分担内容
（DDMOに依存し過ぎないやり方で）データ解析FSのノウハウ・スキルを習得する。
  DDMOモデルビルダは、モデリングや最適化計算が実行できる分便利だが、扱えるデータや問題クラスは限定されている
  現実の問題を解決する上で、解決に落とすことや柔軟な対応方法を持っておくことは重要
    実務経験を踏まえると、自分が次に必要なスキルが見えてくる
  データハンドリングやモデリング技術だけでなく、現場の悩みをどのような提案に繋げていくかという仕事の仕方も重要
現実の問題
DDMO
適用可能な問題
DDMO以外の解決方法
データ加工・問題定義
DDMO以外の方法

## Slide 25: 「RO高度最適化」の作業
4. 分担内容
項目 | 内容 | 担当
解析・最適化方針検討 | FSの解析・最適化方針を検討する | 熊谷・川田
受領データ整理 | 受領データを確認し、フロー情報と照らし合わせながら整理する | 井本・熊谷
プレ簡易解析 | データの傾向・統計量を大まかに調べ、モデリングの起点を探る | 井本
目的(1)のモデリング検討 | 膜後ろの水質の予測モデルを検討する | 井本・熊谷
目的(2)のモデリング検討 | 膜閉塞状態の予測モデルを検討する | 熊谷・井本
目的(3)のモデリング検討 | 膜劣化の予測モデルを検討する | 熊谷・井本
最適化モデル検討 | 各目的に合致した最適化モデルを検討する | 熊谷
効果試算 | シミュレーションを通じて、最適化による改善効果を金額として試算する | 熊谷・川田
システム実装手段検討 | 上記を実装する上で必要な手段を検討する | 熊谷
下記の手順・担当で進める予定。

## Slide 26: プレ簡易解析のポイント
4. 分担内容
網羅的にデータを調べ、モデリングの起点を探す。
探索的データ分析（EDA）：数値の要約と視覚化を使用してデータを探索し、変数間の潜在的な関係を特定するプロセス。
  データの頻度分布やトレンドを確認
  データの外れ値の存在を確認
  データ間の散布図や相関を確認
  機械学習を適用 → 含まない

## Slide 27: 水質予測モデリングのポイント
4. 分担内容
差圧の領域毎にデータを分割すれば、閉塞度をある程度踏まえた透過水質を予測できるかも。
RO
流入水質
透過水質
水温
水質調整剤
（三段構成）
M. Rosen et al.: “CHAPTER TWO - Desalination technologies and their working principles”, Sustainable Energy Technologies for Seawater Desalination (2022)
多段構成で回収率を高めている
加速ポンプ
加速ポンプ
現場では差圧の上昇で閉塞度を判断
1段目が詰まりやすい
供給ポンプ
差圧の領域で膜特性が異なることが予想される
差圧
電気伝導率の差で、イオン除去率を判断
水温によって膜の透過量が変わる
特性A
特性B
特性C
差圧を、直接変数に使うのか、
データ分割に用いるのかは、
傾向を確認してから判断

## Slide 28: スケジュール
4. 分担内容
データを受領してから担当してもらうが、いつまでやるのかは、客先からの情報やNAWIスケジュール次第。
  2月の中間報告まではいくつかまとめてもらうかも
整理・前処理
統計量計算
可視化・保存
生データ
客先から受領するまでは、
別データを用いて
pythonで前処理や可視化の練習をする
sklearnの回帰用データセットをインポートするなど

## Slide 29: データ
4. 分担内容
会社 | データ内容 | 備考
東レ | RO膜付近データ | 客先データなので、入手できるか不明
Las Virgenes水道局（LVMWR） | 操業データ | Los Angeles郡、下水処理についてはデータ入手済
Orange郡水道局（OCWD） | 操業データ | 何も情報無し
RO膜付近データを受領する予定。
※METI 2019年度調査報告書から抜粋
データ受領を打診中だが、どこで実証できるかなどは検討中

## Slide 30: まとめ
RO膜解析FSの方針や進め方を説明した。
FSの分担を依頼内容を伝えた。
  今後データ解析案件を担当することを見据えて、解析FSのノウハウを身に着けてもらう
  細かな相談は、基本熊谷とする
  まとまった報告は、鎌田さん、川田さん、熊谷（必要であれば松井さんも）
12月にデータを受領する予定だが、まだその予兆はない。
  東レ、LVMWD、OCWDに打診中
  熊谷と川田さんがTagIDリストを検討し、LVMWDに問い合わせる予定
  データ受領までは、pythonの使い方や環境の確認から行っていく
5. まとめ

## Slide 32: RO膜の性能
・・・
濃縮水（排水）
供給水
透過水
濃度
体積流量
導電率
回収率[%]＝
LRV＝
対数減少値（ウイルス除去率）
イオン状物質除去率
除去率
RO膜の性能
RO膜性能は、除去率と回収率で測られている。
膜性能を評価するには、どのデータを監視する必要があるか？

## Slide 33: ファウリングとスケーリング
・・・
アンチスケーラントNaOH
閉塞に伴い、回収率が低下するため、洗浄が必要
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
ファウリング除去
スケール防止
膜間差圧などで検知し、定期的に物理洗浄（逆洗浄など）
薬剤洗浄でファウリングを除去する
結晶析出を防止するために、薬品で前処理
RO膜性能を維持するには、洗浄や薬品添加が必要。
膜性能を回復・劣化防止するには、どんな操作が必要か？

## Slide 34: 塩分濃度とRO膜性能・発がん性物質
塩分濃度が高いと、 RO膜の劣化が速い上に、発がん性物質が残りやすい。
発がん性物質を抑制し、RO膜を延命するには、塩分濃度を低下させる薬品添加が必要
NaClO量が多すぎる
→トリハロメタンやNDMAが生成（発がん性物質）
遊離残留塩素が多すぎる
→RO膜劣化を速める（膜交換コストがかかる）
次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸ソーダ、NaClO）を注入することで、殺菌力を持たせる

## Slide 35: 松井さんメモ