## Slide 1: 共同研究の進捗報告と 今後の進め方のご相談 事前説明
熊谷 渉、鎌田 健一
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年10月8日
東京都立大学 安田先生向け

## Slide 2: 今回のお打合せの目的と概要
2022年度上期の研究成果についてご報告する。
下期の進め方・計画についてご相談し、内諾をいただきたい。
※ 2022年9月30日に、産学公連携センターから入金完了のご連絡をいただきました。
対応が遅れて申し訳ありませんでした。
共同研究の目的・概要
上期の研究成果・課題
下期の進め方・計画
目次

## Slide 3: アプローチ
1. 共同研究の目的・概要
DDMO
(線型・混合整数・有制約)
有制約大域的最適化
非線型（非凸）
有制約
混合整数
O1. 非凸・連続・有制約からのアプローチ
O2. 非凸・混合整数・無制約
からのアプローチ
このまま拡張できない
凸緩和&分枝限定法
線型最適化／
有制約凸最適化
混合整数線型／
混合整数凸最適化
無制約大域的最適化
ゴール
非連結な実行可能領域
非凸制約、多数制約
高次元
計算時間の観点で本格的な検討を断念
近傍生成法／制約対処法の検討に焦点を当てている

## Slide 4: 2022年度 共同研究 上期進捗
項目 | 1Q（4月～6月） | 2Q（7月～9月） | 3Q（10月～12月） | 4Q（1月～3月）
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
熊谷
電気学会 C部門大会
小嶋さん
佐藤さん
電気学会 C部門大会
学会発表を目指して、
適宜進めてきた
熊谷
2021年度開発版を先行して評価し、
学生側から進捗があれば、アップデートする
スケジュール問題適用
性能評価
並列化
数千次元で、15分以内に可能解を得るには必須
熊谷
修士論文
論文投稿
電気学会 全国大会
学会発表を目指して、
適宜進めてきた
実応用での性能評価
1. 共同研究の目的・概要

## Slide 5: 成果概要
アルゴリズム検討と検証を進め、一部成果を外部発表した。
プラント操業スケジューリング問題を実装し、その問題に対して、アルゴリズムを適用し、性能検証した。
性能検証を通じて、対象問題への適合性の観点で、アルゴリズムの特徴を明らかにした。
2. 上期の研究成果

## Slide 6: アルゴリズム開発・検証の進捗
制約対処法と近傍生成法について、別々に改良・検証を進めた。
2.1 アルゴリズム要素検討
近傍生成法
制約対処法
Differential Evolutionの改良
多目的最適化アプローチ
（問題分割、MOEA/D）
佐藤さん検討
安田さん検討
適応的スカラ化の開発
小嶋さん検討
近傍生成における制約を考慮した
上位解選択の導入
スケール差の影響分析

## Slide 7: 制約対処法の分類
 |  | ペナルティベース で評価 | 分離ベース とを分離して評価 |  | 多目的最適化ベース の二目的最適化 | 多目的最適化ベース
 |  |  | 切替 | ランキング | パレートランキング | 問題分割
 | 低 |  |  |  |  | 
 | 中 |  |  |  |  | 
 | 高 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 多目的最適化ベース
 |  |  | 切替 | ランキング | パレートランキング | 問題分割
 | 低 |  |  |  |  | 
 | 中 |  |  |  |  | 
 | 高 |  |  |  |  | 
のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
Feasibility Rule
Death Penalty
Two-Phase Framework
トレードオフ領域の探索効率
Adaptive Penalty
Adaptive MOEA/D
CM
MCR
2.1 アルゴリズム要素検討

## Slide 8: 外部発表
前年度・上期の成果をジャーナルに投稿したり、学会発表した。
学会発表 | 
1 | Yasuda, Kumagai, Tamura, Yasuda: “Feasibility-based Weighted MOEA/D in Constrained Optimization”, 2022年 電気学会 C部門大会、SS1-1（2022.8.31）
2 | 安田・熊谷・田村・安田：「制約条件を目的関数に変換する有制約メタヒューリスティクスの提案」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-2（2022.9.2）
3 | 小嶋・安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のためのMOEA/Dに基づく制約対処法の検討」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-3（2022.9.2）
4 | 佐藤・熊谷・安田・田村・安田：「有制約最適化のためのDifferential Evolutionの基礎検討」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-4（2022.9.2）
論文投稿 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会 C部門誌、Vol.143（2023）【査読中】
2.1 アルゴリズム要素検討

## Slide 9: 合体アルゴリズムのスケジューリング問題への適用
プラントのスケジューリング問題を作成・検証を実施する。
  テーマの本来の目標に対する達成度合いを正確に評価する
A
B
プラントモデル設定
C
設備モデル（特性制約を仮定）
(操作)
操作計画算出
ステップ数
連続変数
バイナリ変数
0
1
0
最適化問題定式化
(品質)
操業コスト＝〇〇
(操業コスト)
(上下限)
(実績固定)
(変動幅)
(設備特性)
(操作)
連続変数
バイナリ変数
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用

## Slide 10: 今回使用した問題：製紙工場・蒸解工程
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用
下部浸透ゾーンHファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
釜上部
上部浸透ゾーン
蒸解ゾーン
Hファクタ
品質モデル
KN価
ID330
ID320
下部浸透ゾーン
残アルカリ
品質
釜上部モデル
ID350
ID310
ID320
ID330
ID300
KN価
コスト元
コスト元
コスト元
コスト元
Hファクタ
Hファクタ
残アルカリ×滞留時間
フロー図として表現
Confidential
蒸解塔
ID300 | ID310 | ID320 | ID330 | ID350
KN価 | Hファクタ | Hファクタ | Hファクタ | 残アルカリ
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質

## Slide 11: 最適化問題
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用
Confidential
目的関数
KN価
コスト
コスト
コスト
コスト
ペナルティ
目標値から逸脱した分を加算
制約条件
オフセット・実績固定制約
変化幅制約
釜上部モデル
品質モデル
※他にも、非線形制約やバイナリ変数があるが、今回はシンプルな連続変数・線形計画問題に使用した
上下限制約
ペナルティ係数で重みを調整される
設備特性制約
一部の最適化変数を実績データに固定
1step当たりの変化量を制約
過去実証試験時に、DDMOで抽出したモデルを使用
（等式制約を微小に緩和）

## Slide 12: 問題規模
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用
最適化期間 | 次元数 | 制約数
8step (2時間先) | 28 | 49
t | X1 | X2
1 | NaN | 12
2 | NaN | NaN
3 | 2 | NaN
4 | NaN | 9
実績値
操業計画行列
t | X1 | X2
1 | 1.1 | 12
2 | 1.0 | 1
3 | 2 | 2
4 | 21 | 9
最適化変数
(1,1)
(2,1)
index | x
1 | 1.1
2 | 1.0
3 | 21
4 | 1
5 | 2
(4,1)
(2,2)
(3,2)
定義
探索過程
近傍生成のために変換
解の評価のために変換
※上下限なども同様に変換
下記の問題規模の線形計画問題に適用した。
実績固定に該当する部分は、最適化変数から除外

## Slide 13: 検証項目
検証１：多目的最適化アプローチと制約違反量削減優先を比較する。
検証２：二段階アプローチを試す。
検証３：スケール差が大きい問題での挙動を確認する。
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用

## Slide 14: 最適化方法
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１
多目的アプローチ以外に、制約違反量削減優先も採用した。
  仮説：可能領域への収束の観点では、優秀な近傍生成を使うほうが有利かもしれない
よりもを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO／適応型DE
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO／JADE／SHADE
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒ で比較・選択
⇒ 可能解を選択
⇒ で比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、部分問題に分割する方法
のパレートフロンティアへの選択圧が強い
探索点
探索点

## Slide 15: 近傍生成法
連続最適化で、実数値GAよりも優秀な近傍生成は、適応的パラメータ調整を具備する手法である。
AFPSO[1]
PSOの活性度を目標値に制御するように、
パラメータを適応的に調整する。
JADE[2]／SHADE[3]
[3] R. Tanabe et al.: “Success-History Based Parameter Adaptation for Differential Evolution” (2013)
[2] J. Zhang et al.: “JADE: Adaptive differential evolution with optional external archive,” (2009)
[1] K. Yasuda et al.: “Particle Swarm Optimization: A Numerical Stability Analysis and Parameter Adjustment Based on Swarm Activity” (2008)
DEの各個体に別々のパラメータを割り当て、
改善成功したパラメータを徐々に学習していく。
群の活性度（評価指標）
改善に成功した
パラメータの平均
統計量に反映
乱数として生成
JADE
成功値の平均
前回の統計量
SHADE
過去の成功履歴
メモリからランダムに選ぶ
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１

## Slide 16: 結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、違反量削減優先の方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO + Feasibility Rule | JADE + Feasibility Rule | SHADE + Feasibility Rule
最良解の目的関数値 | 338,883 | 527,177 | 417,427.50 | 417,427.49
可能解の獲得 | × | 〇 | 〇 | 〇
計算時間 | 22.9min | 10.6min (可能解は約3.6分) | 21.4min (可能解は約22秒) | 14.3min (可能解は約7秒)
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO + Feasibility Rule | JADE + Feasibility Rule | SHADE + Feasibility Rule
 | 338,883 | 527,177 | 417,427.50 | 417,427.49
可能解の獲得 | × | 〇 | 〇 | 〇
計算時間 | 22.9min | 10.6min (可能解は約3.6分) | 21.4min (可能解は約22秒) | 14.3min (可能解は約7秒)
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１
※反復回数20,000、探索点数100
※ノートPC（Intel Core i5-1145G7(2.60GHz)、内蔵GPU 11th Gen）、python実装のもとで計算した
変動幅制約 | 設備特性制約 | 合計
50.2 | 32.5 | 82.7
Adaptive MOEA/D
最良解の制約違反量の内訳

## Slide 17: 探索性能：最良解の推移
制約削減優先は、MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  PSOは可能解獲得後、少しずつ解が改善する
  DEは早期に可能解獲得し、解を大きく改善する
適応型PSO + Feasibility Rule
MOEA/D
（約3.6分）
527,177
7,000回で可能解を発見
（約22.9分）
可能解を発見できず
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１－手法同士の比較
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
（約10.6分）
目的関数値
制約違反量
338,883
82.7
目的関数値
制約違反量
JADE + Feasibility Rule
（約21.4分）
427,428
（約22秒）
350回で可能解を発見
8,000回以降、未更新

## Slide 18: 算出された操作計画
制約削減優先はより少ない時間で制約を満たす解が得られた。
  PSOの結果は大きな改善の余地があるが、DEの結果は優れている
完全に制約を満たすが、目的関数値は改善の余地がある
目標値15から外れる
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
コスト減少に貢献する側に偏り、制約違反が大きい
目標値15から外れる
MOEA/D
適応型PSO + Feasibility Rule
JADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストの改善の余地が大きい
コストを改善できている
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１－手法同士の比較

## Slide 19: 探索性能：最良解の推移
SHADEは、JADEよりもさらに少ない計算時間で可能解が得られた。
  得た解はほぼ同じ目的関数値であった
SHADE + Feasibility Rule
（約7秒）
150回で可能解を発見
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１－DE同士の比較
線が消えている地点が値が0
（約14.3分）
目的関数値
制約違反量
目的関数値
制約違反量
JADE + Feasibility Rule
（約21.4分）
427,428
（約22秒）
350回で可能解を発見
8,000回以降、未更新
427,428
5,850回以降、未更新

## Slide 20: パラメータの推移
いずれもパラメータの統計量が自律適応的に調整されている。
探索点数100
SHADE + Feasibility Rule
検証１－DE同士の比較
JADE + Feasibility Rule
1～2000回まで
1～2000回まで
1～2000回まで
1～2000回まで
個体番号

## Slide 21: 算出された操作計画
どちらもほぼ同じ解を得たため、計算時間に対する探索効率の観点でSHADEのほうが有利である。
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
SHADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストを改善できている
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１－DE同士の比較
JADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストを改善できている
コスト＝417365.3298、目標値に対するペナルティ＝62.1730
コスト＝417365.3172、目標値に対するペナルティ＝62.1744

## Slide 22: まとめ
これらの二つのアプローチの特徴は、下記のように整理できる。
  可能領域が狭い・非連結の場合でも、良い実行可能解を探索するには、どちらか片方のアプローチでは困難だと思われる
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１
違反量減少を優先して、優秀な近傍生成を使うと、制約を満たす解を効率良く獲得できた
適応型PSO／DE＋Feasibility Rule
MOEA/D
のトレード領域（制約境界付近）での探索は有利
メリット
デメリット
可能領域が狭い場合は、その領域に到達するまでに時間がかかりやすい
可能解獲得後、局所解で解の改善が停滞しやすい
可能解を得た後、微小な制約違反が発生するだけでも、全く更新しないため

## Slide 23: 対象問題の性質と課題の対応関係
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証１
複雑な条件 | 問題を生じさせる要因 | 表面的に発生する問題
非連結性
高次元
混合整数
多数制約
制約起因の局所解発生
実行可能領域が狭い
⇒離散部を特別に扱えば良い
計算時間の増加
探索効率の低下
⇒より良い可能解獲得に影響
実行可能解の獲得が困難
アルゴリズムの計算量が多い
要因②
要因③
要因④
※影響が比較的弱い線は除外
探索時間・探索点数を増やす
⇒ただし、可能集合同士は近い
線形の目的関数
パレートフロンティアが広い
要因①
特に多目的最適化の制約対処法では顕著
⇒基本的に違反量削減優先で対応
⇒実行可能な最適解と無制約の最適解が離れる
「可能解獲得効率と局所解回避の両立」と「計算量」が課題

## Slide 24: 可能領域が狭い場合の探索戦略
探索領域を有望領域に狭める上で、段階を踏むほうが効率的だと考えられる。
  最適解は制約境界上に位置するため、可能領域を特定した後、境界上を探索する
探索領域
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
可能解が無ければ、有望領域を覆うことができない
有望領域
広い範囲の中で有望領域の位置を特定するために、多様化・集中化によって可能領域を優先的に探索
より改善するために、有望領域内でバランスを
維持しながら、徐々に集中化させる
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 25: 探索戦略に基づく理想的な構成
二段階アプローチのもとで、二つのアプローチの欠点を補うように構成し直すことで、各メリットを活用した、探索戦略の実現が期待できる。
第一段階 | 第二段階
可能領域の特定 | 制約境界付近の探索
無制約最適化で優秀なアルゴリズムのほうが制約違反量の削減が速い
問題分割ベースのほうがフロンティアの目標部位への収束が速い
近傍生成 | 解の評価・選択 | 近傍生成 | 解の評価・選択
実数値GA | のみ | 実数値GA | のパレートランキング
適応型PSO／DEなど | のみ | 適応型PSO／DEなど | の問題分割
近傍生成 | 解の評価・選択 | 近傍生成 | 解の評価・選択
実数値GA |  | 実数値GA | 
適応型PSO／DEなど |  | 適応型PSO／DEなど | 
手法
目的
Two-Phaze Framework[4]
理想的な構成
[4] S. Venkatraman et al.: “A Generic Framework for Constrained Optimization Using Genetic Algorithms” (2005)
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 26: 検証したアルゴリズム案
今回は下記の構成で適用した。
  ただし、切替条件と初期個体は暫定的で、この部分の検討は重要
    可能領域に近づくことを優先しているため、反復回数で切り替えるのは得策ではない？
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
適応型PSO | Feasibility Rule | 優先
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
適応型PSO | Feasibility Rule | 
第一段階
第二段階
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
実数値GA | Adaptive MOEA/D（問題分割） | のパレートフロンティア
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
実数値GA | Adaptive MOEA/D（問題分割） | 
切替条件：p-best集合のうち、実行可能解が二個以上を占める
初期個体：p-best集合（各個体の探索履歴の中での最良解）
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 27: 探索性能：最良解の推移
第二段階のMOEA/Dでは、最良解を一度も更新しなかった。
  つまり、PSOで得た最良解が最終的に良かった
探索点数100
パラメータと活性度
最良解のの推移
（約9.5分）
11,600回で可能解を発見
（約16.5分）
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
第二段階
活性度
469,450
第一段階
第一段階
第二段階
から開始し、違反量重視に調整されている
活性度制御は実現されている
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 28: 解の軌道
第二段階では、個体群が暫定の最良解からパレートフロンティア全体を覆う側に移動したため、目標部位から大きく離れた。
探索点数100
空間における個体群／p-bestの軌道
個体群／p-bestのの推移
目的関数値
制約違反量
第一段階
第二段階
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
vが悪化するが、
fが大きく改善する解へ移動
徐々に可能領域側へ移動
第二段階でパレートフロンティア全体へ移動し、目標部位側に調整
の
違反解を確認している
2.2 検証２

## Slide 29: 考察：切替条件と初期個体の影響
MOEA/Dはトレードオフ領域へ収束するように個体群を更新する。
  MOEA/Dでの個体群が目標部位を近似するまで探索しないと、最良解は改善しない
個体群のは小さいが、がまだ悪い
が悪化してもパレートフロンティアに近づくなら、すぐ更新する
このまま切り替えると
1つだけ可能解を得た
p-best集合
個体群
最良解
最良解
停滞する
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 30: 考察：パレートフロンティアが狭い場合での挙動
トレードオフ領域への収束から制約境界に近づくことは効率的である。
  投稿論文のベンチマーク問題はこれに該当する
赤：が小さい領域
青：が小さい領域
パレートフロンティア
灰：（違反領域）
有望領域
トレードオフ領域に高速に収束した後、重み調整によって可能領域側に選択圧を高められる
徐々に可能領域に近づく
パレートフロンティアが狭い例
探索領域のケース
多目的アプローチ
Feasibility Rule
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 31: 考察：パレートフロンティアが広い場合での挙動
トレードオフ領域への収束は効率的でないことがある。
  例えば、目的関数が線形、多数制約のとき、パレートフロンティアは広くなりやすい
赤：が小さい領域
青：が小さい領域
パレートフロンティア
灰：（違反領域）
有望領域
多目的アプローチ
Feasibility Rule
探索領域
重み調整によって、可能領域側に選択圧を強くできるが、トレードオフ領域への圧力が優先される
結果的に可能解のほうが最適解に近い
パレートフロンティアが広い例
探索領域のケース
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証２

## Slide 32: 二段階アプローチにおける問題分割のスケール差の影響
スケール差が大きい場合、影響が大きい方向への更新が優先される。
  先ほどの問題では、 が大きく、が小さいため、得た可能解が淘汰されやすい
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証３
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
第二段階でパレートフロンティア全体へ大きく移動してしまう

## Slide 33: 問題分割における正規化方法
正規化により、空間軸のスケール差の影響を緩和したい。
  min-maxスケーリングにより、個体群を正規化済の空間に変換して評価・選択する
：探索点
は、探索点群内での最大値、最小値
min-maxによる正規化
正規化による個体群の変換
空間における個体群
空間における個体群
目的関数値
制約違反量
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証３

## Slide 34: 探索性能：最良解の推移
第二段階では、最良解を一度も更新しなかった。
  つまり、PSOで得た最良解が最終的に良かった
探索点数100
パラメータと活性度
最良解のの推移
（約9分）
12,560回で可能解を発見
（約14.3分）
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
第二段階
活性度
549,943
第一段階
第一段階
第二段階
から開始し、高い値に調整される
活性度制御は実現されている
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証３

## Slide 35: 解の軌道
第二段階では、の改善がより強く影響し、違反量が全く改善しなくなった。
探索点数100
空間における個体群／p-bestの軌道
個体群／p-bestのの推移
目的関数値
制約違反量
第一段階
第二段階
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
が悪化するが、
が大きく改善する解へ移動
全く改善せず
第二段階での改善が強く影響
の
可能解を確認している
2.2 検証３

## Slide 36: 考察：正規化の影響
選択圧の方向が過度に変わり、目標部位を安定して狙えない。
探索点数50
100次元
別の問題
2.2 検証３
scaled 空間内の個体群の軌跡
は探索序盤に左上
個体が、探索中盤以降に右下に局在
は探索中盤以降、左上と右下を振動
は探索中盤まで左上に位置
各個体の位置ベクトルの角度の推移
各個体の角度 [deg]
scaled f
scaled v
0
0
1
1

## Slide 37: まとめ
min-maxに基づく正規化を適用しても、解の改善が全く進まなかった （スケール差を緩和できていない）。
  このため、過度に偏った方向に選択圧が生じ、パレートフロンティアの目標部位を指向できていないと考えられる
二段階目で問題分割を使用する場合、獲得済の可能解を生かした正規化方法が必要だと考えられる。
空間における個体群
空間における個体群
各世代で正規化する度に、 空間内の個体群が、
空間の一部に局在したり、ある個体だけが大きく動く
外れ値の影響を強く受ける
2.2 プラント操業スケジューリング問題への適用 > 検証３

## Slide 38: まとめと課題
問題と手法の関係を明らかにした。
制約を満たす解を効率良く獲得できた
違反量減少優先アプローチ
多目的アプローチ（問題分割）
のパレートフロンティアに近い解を獲得できる
可能解獲得という点では優位でないことがある
可能解獲得後、局所解に停滞しやすい
想定：パレートフロンティアが広い（多数制約、目的関数が線形）、実行可能領域が非連結（可能集合同士は近い）
よって、より最適な可能解を獲得するには、可能解獲得を優先し、目的関数値を改善する方法（二段階アプローチ）が期待される。
しかし、そのまま二段階目に移行しても、しばらくの間解を改善できない。
  パレートフロンティアへ広がる方向が優先され、目標部位をすぐに近似できない
  切替条件、初期個体、スケール差の対策など、二段階目に適合する上での課題がある
2. 上期の研究成果

## Slide 39: 学生の研究体制
下期は最大3名体制で進めていただく。
  学生の状況に伴って随時相談し、流動的に対応する
担当
状況
博士課程では、多目的テーマを予定
近傍生成法の開発・検証
今後も、これまでの内容から発展する
安田さん（D1）
佐藤さん（M1）
小嶋さん（M2）
他学生サポート
制約対処法の開発・検証
修士論文も、これまでの内容を中心にまとめる
メンバー
（別学生は、下期に研究テーマを決めるため）
制約対処法の開発・検証
修士課程に進学予定
新B4
3. 下期の進め方・計画

## Slide 40
パレートフロンティアが広い、可能領域が非連結な場合を想定し、二段階アプローチをベースとした技術検討・検証を進める。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目 | 担当
アルゴリズムの部品開発・検証 | 第一段階 （可能領域の特定） | 近傍生成 | 適応型DEなど、より優秀な近傍生成を使用 | 熊谷
 |  | 解の評価・選択 | 制約違反量削減優先が優位 | 熊谷
 | 第二段階 （制約境界付近の探索） | 近傍生成 | 二段階目の問題分割に合致した近傍生成法を検討 | 佐藤さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 可能領域が狭い・非連結な場合での可能解獲得に優れたアルゴリズムを開発 | 安田さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 二段階目の適用における問題分割の課題を解決する | 小嶋さん 新B4
合体アルゴリズムの検証 | プラントスケジュール問題への適用 | 紙パ蒸解工程 （線形・連続） | 実プラント問題で検証し、可能解を得た | 熊谷
 |  | 0-1整数・非線形性などへの対応 | 混合変数、非線形性の実プラント問題で検証する | 熊谷
 | モデリングとの合体 |  | 非線形モデリング・動的モデリングによる制約条件を含む問題で検証 | 熊谷
3. 下期の進め方・計画
2022年度下期の研究開発項目

## Slide 41
項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
熊谷
電気学会 C部門大会
小嶋さん
佐藤さん
電気学会 C部門大会
電気学会 全国大会
論文投稿を目指して、
適宜進めるスケジュール感
学会発表を目指して、
適宜進めるスケジュール感
熊谷
スケジュール問題適用
性能評価
並列化
混合整数・非線形性などの実プラントへの適用を目指す
熊谷
熊谷
修士論文
論文投稿
3. 下期の進め方・計画
2022年度下期の研究開発計画

## Slide 42
多目的ベース制約対処法に合致した近傍生成法の検討は下記の通り。
②実行可能性を利用した近傍生成
①問題分割に組み込む近傍生成の高度化
近年、実数値GAではなく、単一目的最適化で優秀な
適応型DEの操作を組み込んだMOEA/D
（Adaptive MOEA/D-DE）の開発が進んでいる[5]。
[5] Nishihara et al. : “Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on the MOEA/D-DE Framework” (2021)
MOEA/Dは部分問題（重みが近い）に含まれる現在の個体同士で、近傍生成するに過ぎず、探索履歴は活用できていない。
（現に二段階アプローチでは、得た実行可能解を未活用）
実行可能解の探索履歴を活用した近傍生成法の検討
MOEA/Dベース制約対処法に組み込む適応型DEの検討
MOEA/D＋実数値GA
無制約多目的
有制約単目的
次の例
現在の部分問題に含まれる個体
探索履歴の実行可能解
次の例
近傍生成に使用する個体
オリジナルMOEA/D
MOEA/D＋適応型DE
先行研究[5]
共同研究の成果
オリジナルMOEA/D
3. 下期の進め方・計画
制約対処法に組み込む近傍生成法の方向性

## Slide 43: まとめ
プラント操業スケジューリング問題に適用し、問題とアプローチの関係性が明らかになりつつある。
基本的に、可能解獲得においては、制約違反量削減優先が有利だと考えられる。
今後は、
  二段階アプローチの二段階目に組み込むアルゴリズムを工夫することで、より最適な解を獲得することを狙う
  実問題への適用を進めることで、二段階アプローチと制約違反量削減優先の使い分けを明らかにしていく