## Slide 1: メタヒューリスティクス最適化手法の 基礎アルゴリズム開発 最終成果報告資料
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2024年3月19日
2020年度～2024年度 共同研究

## Slide 2: 今回（3/19）のお打合せの目的
来週3月26日のクローズ報告会の資料を事前に共有し、疑問点を解決したり、ご意見を反映させることで、問題なく共同研究をクローズさせること。
  これ以降は当日の報告会資料

## Slide 3: 本打合せの目的
2023年3月末で契約満了のタイミングで、2020年度～2023年度（4年）の期間にて実施してきた共同研究の成果と課題についてレビューいただく。
契約満了後の今後の活動について確認させていただく。
  契約条項に今後の活動への影響について記載があるため

## Slide 4: 共同研究クローズの経緯
下記の経緯で、今期末で本共同研究をクローズすることとなった。
弊社では、2024年1月末に社内企画テーマのクローズが承認され、
最適化技術開発の次のゴールを見出すことが困難な状況にある。
検証した結果、モデリング技術の目標精度に到達しなかった。
先期から再生水プロセスの検証に注力したため、市場調査によって対象市場を絞り込むことができなかった。
今回をもって目標条件への期待度について結論づける。
学生は現時点で手法のアイディアを持っていないため、新たな展開の期待度が低い。
横河
都立大

## Slide 5: 共同研究クローズ報告会
共同研究の概要
共同研究の成果
共同研究の外部発表
契約書と今後の活動

## Slide 6: 研究目的・内容
「メタヒューリスティクス最適化手法の基礎アルゴリズム開発」
  混合整数・有制約大域的最適化アルゴリズムの開発
目的
  混合整数・非凸な有制約と高次元などの複雑な条件を有する最適化問題を想定し、必要とされる要素技術の試行／課題分析を行うと同時に、該当問題を解くアルゴリズムを開発すること
内容
  該当問題に対して基礎となるアルゴリズムの調査・実験
  基礎技術を組合わせたアルゴリズム開発
  ベンチマーク問題、あるいは実問題による評価
1. 共同研究の概要

## Slide 7: アプローチ
1. 共同研究の概要
DDMO
(線型・混合整数・有制約)
有制約大域的最適化
非線型（非凸）
有制約
混合整数
O1. 非凸・連続・有制約からのアプローチ
O2. 非凸・混合整数・無制約
からのアプローチ
このまま拡張できない
凸緩和&分枝限定法
線型最適化／
有制約凸最適化
混合整数線型／
混合整数凸最適化
無制約大域的最適化
ゴール
非連結な実行可能領域
非凸制約、多数制約
高次元

## Slide 8: 共同研究のスケジュール
1. 共同研究の概要
項目 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023
熊谷
安田先生
学生
共同研究契約の締結・更新
鎌田
研究のご相談
全体
社内審査0
社内審査1
中間審査
社内審査2
(テーマクローズ)
合体させた最適化手法のベンチマーク問題による評価
モデリング技術の開発・検証
混合変数対処方法の開発・検証
非凸連続向け最適化手法の開発・検証
実問題による評価
学会発表
電気学会全国大会
SICE SSI
電気学会C部門大会
SICE SSI
電気学会C部門大会
電気学会C部門大会
IEEE SMC, 進化計算シンポジウム
IEEE Symp
SICE Annual Conf
投稿論文
電気学会掲載
電気学会掲載
電気学会投稿

## Slide 9: 研究体制
下記の分担で進め、学生には研究テーマとして着手いただいた。
メンバー
問題分割に基づく制約対処法
安田さん
佐藤さん
研究担当
宇津本さん
1. 共同研究の概要
小嶋さん
問題分割に基づく制約対処法の正規化
ハイブリッド制約対処法
有制約向け外部アーカイブによる改良
安田先生
研究指導／都立大側の研究総括
2022年度修了
熊谷
鎌田
研究代表者
研究代表者
博士課程2年
修士課程2年
修士課程1年
社内研究テーマ管理
共同研究プロジェクト管理／横河側の研究総括
実問題検証・評価／混合変数対処法
アルゴリズム開発／
ベンチマーク問題検証

## Slide 10: 成果概要
有制約最適化手法の研究を進めて、社内研究テーマの技術目標を満たすことを確認した。
2. 共同研究の成果
横河
連続変数の有制約最適化手法の研究を進め、アルゴリズムを開発した。
有制約ベンチマーク問題での検証を通して、有効性を確認した。
実問題が有する性質変化に対する探索性能のロバスト化にも成功した。
都立大
実問題での検証・分析を進めながら、混合変数の対処法を考案した。
プラント運転計画問題や非凸制約問題で検証し、技術目標を満たすことや特有の問題性質を確認した。
上記手法を混合変数に拡張可能な方法を考案・検証し、別アプローチよりも優れていることを確認した。

## Slide 11: 検証項目
2. 共同研究の成果
※問題規模削減のための実装工夫の検証については割愛
検証大項目 | 検証で用いた問題 | 検証小項目
1. 連続変数・有制約・非線形 | ベンチマーク問題 （担当 都立大 学生） | 1. (f,v)のパレートフロンティアが狭いベンチマーク問題（安田さん） 2. (f,v)のスケール性の影響分析（小嶋さん、安田さん） 3. (f,v)のパレートフロンティアの広さと実行可能領域の非連結性の影響分析（宇津本さん） 4. 有制約問題における外部アーカイブの影響分析（佐藤さん）
 | (2) プラント運転計画問題 （担当 横河 熊谷） | 1. 紙パルプ蒸解工程運転計画問題 2. 再生水RO運転計画問題
 | (3) データ駆動制約問題 （担当 横河 熊谷） | 1. AutoEncoderで抽出した制約問題
2. 混合変数・無制約・非線形 | 非凸ベンチマーク問題 （担当 横河 熊谷） | 1. 非凸関数に混合変数を設定した問題
各アプローチの手法について、問題を構築して検証した。

## Slide 12: 制約対処法の分類
のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
Feasibility Rule、
Death Penalty、
Two-Phase Framework
Adaptive Penalty
AW- MOEA/D
CM
MCR
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > アルゴリズム
ペナルティベース
分離ベース
多目的最適化ベース
問題分割
パレートランキング
ランキング
切替
方法
で評価
とを分離して評価
の二目的最適化
例
トレードオフ領域の探索効率
低
中
高

## Slide 13: 問題分割に基づく制約対処法
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > アルゴリズム
有制約における探索戦略に基づき、MOEA/Dの重み調整則を開発した。
：探索点
非劣性の判定：パレートフロンティアへの収束状況
可能性の判定：可能領域／違反領域の偏り状況
有制約最適化の多目的化
（中・小）
（大）
が均等
をやや重視
実行可能領域側に偏る
パレートフロンティアに一様
パラメータによる重み調整
重みの調整戦略
の調整則
探索領域
探索領域が有望領域を常に覆うようにを増減させる
探索の偏りを調整可能
適切なは問題によって異なる
を減少；非劣解かつが違反解
を増加；otherwise
探索状況に従って、を調整
可能領域と違反領域に対する
選択圧の偏りを調整

## Slide 14: 検証で用いた最適化方法
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > アルゴリズム
共同研究で開発した問題分割と、違反量削減優先を使用する。
よりもを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive Weight MOEA/D [1] | 優秀な近傍生成＋違反量削減優先
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO／JADE／SHADE[2]
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒ で比較・選択
⇒ 可能解を選択
⇒ で比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、部分問題に分割する方法
のパレートフロンティアへの選択圧が強い
探索点
探索点
[2] R. Tanabe et al.: “Success-History Based Parameter Adaptation for Differential Evolution” (2013)
[1] 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会C部門誌（2023.03）

## Slide 15: 最適化問題
凸制約
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-1 パレートフロンティアが狭い問題での検証
制約違反量の景観
最適化問題
関数の最小解をずらして配置することで、のトレードオフ領域が出現。
両方悪い領域
トレードオフ領域
パレートフロンティア
Prob.1
の最小解
の最小解
非凸制約（Prob.4）
凸制約（Prob.1）
凸制約
非凸制約
目的関数
制約関数
Prob.2
Prob.3
凸制約
Prob.4
パレートフロンティア
実行可能領域とトレードオフ領域は非連結に存在

## Slide 16: 探索性能と計算時間
凸制約か非凸制約によって性能の優劣が変わる。
  今回の非凸問題は、局所解が一様に広がっているため、局所解に収束しやすい
探索点数100
100次元
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-1 パレートフロンティアが狭い問題での検証
|
探索性能（最適値と最良値の差）
計算時間 [min]

## Slide 17: 探索性能：最良解の推移
凸性：違反量削減優先の方法が、探索性能・計算時間の点で優れている。
非凸性：問題分割は可能解を獲得するが、違反量削減優先は獲得できず。
  問題分割は、局所解の影響緩和する工夫を導入（重み調整の条件に、非劣性判定を使用）
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-1 パレートフロンティアが狭い問題での検証
MOEA/D
SHADE + Feasibility Rule
1.1min
目的関数値：3.5×10-4
線が消えている地点が値が0
制約違反量：0
計算時間：3.0分
（2.3分で可能解発見）
目的関数値：1.3×10-6
制約違反量：0
計算時間：1.1分
（5.3秒で可能解発見）
目的関数値：1.5×10-4
制約違反量：0
計算時間：1.9分
（31秒で可能解発見）
目的関数値：7.83
制約違反量：0.002
計算時間：1.1分
（可能解獲得できず）
MOEA/D
SHADE + Feasibility Rule
Prob.1（凸制約）
Prob.4（非凸制約）
Notes: ただし、

## Slide 18: 問題分割における正規化法と問題点
正規化で空間のスケール差を緩和したいが、選択圧の方向が安定しない。
は、個体群内での最大値、最小値
Adaptive MOEA/Dにおける簡潔な正規化の影響
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-2 (f,v)のスケール性の影響分析
正規化済適合度の導入
元の空間
正規化済空間
重み調整があっても正規化による悪影響で、選択圧の方向が安定しない
実行可能領域に到達した後、
正規化区間の変動が激しくなる
正規化補正パラメータ
（係数比）
可能解獲得
実行可能領域に到達した後、 が停滞する
100個体
100次元
正規化の有無で、可能解
獲得後の改善効率が異なる
with: 正規化区間を毎世代更新

## Slide 19: 新たな正規化法と探索性能
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-2 (f,v)のスケール性の影響分析
提案手法の性能は、のスケール性にロバストで、最も優れている。
下：目的関数のみスケール増大
上：制約関数のみスケール増大
※データ欠損＝実行可能解を得られなかった
正規化の悪影響とスケール差の影響を同時に抑制する
10次元
100次元
300次元
〇正規化無、□正規化有(基準点更新)、▽提案手法(基準点途中で固定)
数値実験的検証（検証(1)-1のProb.1）
提案の正規化法
各世代の個体群を基準点に反映（スケール差に適応させる）
暫定の基準点を固定
（スケール差に適応済）
可能解を獲得しても、違反領域側の個体が可能領域まで遠く、その後の探索効率が悪化した
Step1
Step2
実行可能解獲得
正規化の基準点を途中で固定
|
100個体
100次元

## Slide 20: 問題性質とアルゴリズムの対応関係の仮説
既存の制約対処法は、下記の相反する性質に対してロバストでない。
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-3 パレートフロンティアの広さと非凸性の影響分析
※白＝可能領域
実行可能領域の非凸性（非連結性）
のパレートフロンティアの広さ
違反量削減優先
狭く、密な配置
広く、疎な配置
問題分割
狭い
広い
影響をほぼ受けない
影響を強く受ける
影響をほぼ受けない
影響を強く受ける
決定変数空間における
目的関数の景観
：Pareto Frontier
仮説
（FRなど）
（MOEA/Dなど）
(1)-1のベンチマークと類似

## Slide 21: 提案のハイブリッド制約対処法
二つの制約対処法を組み合わせたハイブリッド制約対処法を開発した。
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-3 パレートフロンティアの広さと非凸性の影響分析
提案手法のコンセプト
提案手法のフローチャート
各サブ個体群に独立な選択ルールを適用することで、 探索効率のロバスト化が期待できる。
: Feasibility Rule
: MOEA/D
各世代更新のとき、 お互いの近傍解も比較
非連結性に強い
PFの広さに強い
各群にとって良い個体があれば交換することで、 弱い相互作用を与える。
: MOEA/D
:Feasibility Rule

## Slide 22: 性能検証結果
提案のハイブリッド手法は、相反する性質に対するロバスト性を両立でき、最も優れている。
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-3 パレートフロンティアの広さと非凸性の影響分析
広
疎
密
Prob.1: 非凸性
Prob.2: パレートフロンティアの広さ
探索性能
※データ欠損＝実行可能解を得られなかった
|
|
狭
各問題における手法の順位
FR
AW-MOEA/D
Hybrid1
Hybrid2
Proposal
4.3
2
3.2
2.3
3
2.7
4.7
3.7
4.2
1.3
優
劣
2.3
2
3.2
5
1.7
Hybrid 1
Hybrid 2
Hybrid 1
Hybrid 2
中程度
中程度
提案手法の平均性能は非連結性では2番目、それ以外では最も優れている
PFが狭いときは、(1)-1の結果と類似

## Slide 23: (f,v)空間における個体群の軌跡（最適解付近）
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-3 パレートフロンティアの広さと非凸性の影響分析
提案手法は、両方のサブ個体群が最適解付近に収束している。
Prob.1
非連結性が最も疎
Prob.2
PFが最も広い
FR
AW-MOEA/D
Hybrid1
Hybrid2
Proposal

## Slide 24: 違反量削減優先に基づく制約対処法（FR）の課題
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
可能解を早期に獲得しても、その後の探索効率に改善の余地がある。
Step1: 実行可能解の探索を優先する
制約違反解を棄却し、可能領域内部に収束
Step2: 制約境界上の最適解を探索する
実行可能な個体のみを用いて、目的関数値を改善
違反解を棄却

## Slide 25: 外部の違反解アーカイブ
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
個体群とは独立に、違反解を保存した外部アーカイブを保持することで、 制約境界の探索効率改善を期待する。
 |  | … | … | 
 |  | … | … | 
個体群
外部アーカイブ
 |  | … | … | 
 |  | … | … | 
違反解を保存
（アーカイブの更新）
違反解を探索に活用
世代交代での活用
近傍生成での活用
一部の個体を
アーカイブの違反解に置換
探索過程で生成・棄却された違反解でも、
優れた解を外部に保存しておき、探索に活用する
違反解アーカイブの考え方
アーカイブ活用の分類
個体の代わりに、
アーカイブの違反解を参照
基本的に、目的関数値が優れている違反解を保存
外部アーカイブ領域
個体群
（有限）
⇒このアプローチでDEをベースに提案手法を構築

## Slide 26: 提案手法
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
制約境界付近の制約違反解を保存し、実行可能解獲得後に活用することで、制約境界の探索効率改善を狙う。
アーカイブ更新
IMDE
提案手法
更新条件：既存解＜近傍解の＜個体
更新条件：既存解＜近傍解の＜個体
境界から遠い違反解も保存
可能領域に近い違反解のみを保存
アーカイブ解の活用
アーカイブ参照条件：アーカイブ解がある
アーカイブ参照条件：基準個体が実行可能である
基準個体が違反解でも参照
⇒境界から離れた位置に近傍生成
基準個体が実行可能な場合だけ参照
⇒境界に近い位置に近傍生成

## Slide 27: 探索性能：先行研究との比較
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
提案手法は多くの問題で可能解を獲得でき、平均的に優れている。
凸な有制約問題における探索性能
世代交代
近傍生成
|
アーカイブ無
非凸な有制約問題（CEC）における探索性能
実行可能解獲得後の境界の探索効率が改善したため、
近傍生成活用の手法が優れていた
局所解への収束を回避できたため、
世代交代活用の手法が優れている
（10次元、50個体、4000世代）
（40個体）
オリジナルは実行可能解を獲得できない問題が多い

## Slide 28: 各機能が探索に与える影響
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
両方の提案機能を有する手法が平均的に優れている。
凸な有制約問題における探索性能
非凸な有制約問題（CEC）における探索性能
問題番号（10次元、50個体、4000世代）
次元数（40個体）
機能 | Pro.DE | Pro.DE1 | Pro.DE2
アーカイブ更新 | Proposal | Proposal | IMDE
アーカイブ活用 | Proposal | IMDE | Proposal
順位
|
可能解獲得できず

## Slide 29: プラント操業計画問題への適用
モデリングや最適化などのアルゴリズムを実装し、プラントの操業計画を導出するプログラムを作成し、実データで検証した。
A
B
プラントモデル設定
C
設備モデル（特性制約を仮定）
(操作)
操作計画算出
ステップ数
最適化問題定式化
(品質)
操業コスト＝〇〇
(操業コスト)
(上下限)
(実績固定)
(変動幅)
(設備特性)
(操作)
連続変数
バイナリ変数
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2) プラント操業計画問題
Time
※今回はバイナリ変数には未対応

## Slide 30: 最適化問題
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-1 蒸解プロセス検証
目的関数
KN価
(品質)
コスト
コスト
コスト
コスト
ペナルティ
目標値から逸脱した分を加算
制約条件
オフセット・実績固定制約
変化幅制約
釜上部モデル
品質モデル
※他にも、非線形制約やバイナリ変数があるが、今回はシンプルな連続変数・線形計画問題に使用した
上下限制約
ペナルティ係数で重みが調整される
設備特性制約
一部の最適化変数を実績データに固定
1step当たりの変化量を制約
過去実証試験時に、DDMOで抽出したモデルを使用
（等式制約を微小に緩和）
最適化期間 | 次元数 | 制約数
8step (2時間先) | 28 | 49
製紙工場・蒸解工程

## Slide 31: 結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、違反量削減優先の方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-1 蒸解プロセス検証
※反復回数20,000、探索点数100
※ノートPC（Intel Core i5-1145G7(2.60GHz)、内蔵GPU 11th Gen）、python実装のもとで計算した
変動幅制約 | 設備特性制約 | 合計
50.2 | 32.5 | 82.7
Adaptive MOEA/D
最良解の制約違反量の内訳
最良解の目的関数値
Adaptive MOEA/D
可能解の獲得
適応型PSO
JADE
Feasibility Rule
SHADE
計算時間
338,883
527,177
417,427.50
417,427.49
×
〇
〇
〇
22.9min
10.6min
21.4min
14.3min
(可能解は3.6min)
(可能解は22sec)
(可能解は7sec)

## Slide 32: 探索性能：最良解の推移
制約削減優先は、MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  PSOは可能解獲得後、少しずつ解が改善する
  DEは早期に可能解獲得し、解を大きく改善する（特にSHADEは最も良い）
適応型PSO + Feasibility Rule
MOEA/D
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-1 蒸解プロセス検証
目的関数値：338,883
線が消えている地点が値が0
JADE + Feasibility Rule
制約違反量：82.7
計算時間：22.9分
（可能解発見できず）
目的関数値：527,177
制約違反量：0
計算時間：10.6分
（約3.6分で可能解発見）
目的関数値：427,428
制約違反量：0
計算時間：21.4分
（約22秒で可能解発見）
SHADE + Feasibility Rule
目的関数値：427,428
制約違反量：0
計算時間：14.3分
（約7秒で可能解発見）

## Slide 33: 算出された操作計画
制約削減優先は、より少ない時間で制約を満たす解が得られた。
完全に制約を満たすが、目的関数値は改善の余地がある
目標値15から外れる
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
コスト減少に貢献する側に偏り、制約違反が大きい
目標値15から外れる
MOEA/D
適応型PSO + Feasibility Rule
JADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストの改善の余地が大きい
コストを改善できている
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-1 蒸解プロセス検証
SHADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストを改善できている

## Slide 34: 再生水プロセス・RO膜運転最適化
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-2 再生水プロセス検証
ROプロセスの実データを用いてモデルを構築し、1か月の操業計画を計算。
再生水PJT ROプロセス
下水飲用化（再生水）プロセス概要
RO膜の状態などを考慮しながら薬液コストを最小化
水質基準、膜の詰まり、膜洗浄、膜寿命など
線型重回帰で各膜の水質モデルを学習し、問題を構築
薬品コスト
pH調整剤
Scaling防止剤
洗浄コスト
膜の洗浄
水質
導電率・TOC
下水
飲用水
UV/AOP
運転データ
圧力・流量・
導電率・水温・pH
薬品コスト
消毒剤
(Fouling防止剤)
ポンプエネルギー
RO膜
UF膜
下水処理施設
膜の詰まり：
Scaling(金属イオン由来)、Bio-fouling(微生物由来)
ROプロセス例：圧力・流量・水質・薬液が計測されている
Confidential
データ処理
モデル学習・検証
運転計画最適化
下記手順で運転計画を算出（前週学習、翌週最適化を5週間）

## Slide 35: 探索結果：1週目最適化における最良解の推移
実行可能解を得て、コストを削減する解が得られている。
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-2 再生水プロセス検証
※反復回数5,000、探索点数100
※ノートPC（Intel Core i5-1145G7(2.60GHz)、内蔵GPU 11th Gen）、python実装のもとで計算した
青: 目的関数値 /
橙: 制約違反量
計算時間：約9分
(約2.7分で可能解獲得)
SHADE＋Feasibility Ruleを使用

## Slide 36: 算出された操作計画（抜粋）
様々な制約条件を満たしながら、コストを削減する解が得られた。
TOC除去率：水中の有機物の除去率
最適計画は、水質基準を遵守している
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (2)-2 再生水プロセス検証
Confidential
Inhibitor：RO膜詰まりを防止する薬液
薬液コストは、操業実績よりも削減されている
より滑らかにするには、変動幅制約を厳しくする必要があるが、可能解獲得が困難となる

## Slide 37: 最適化問題
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (3) データ駆動制約問題での検証
目的関数とデータ駆動の制約条件を課した最適化問題を作成した。
目的関数
制約条件
モデリングした特性式（陽に記述できない）
最適化問題
※の領域は、 に置換して描画
制約違反量の景観（3次元球殻データ）
3次元空間
2次元断面（）
AutoEncoderで、学習データから抽出した非凸性の特性式
（学習済モデルで評価）
の最小解（原点）と実行可能領域（学習データ付近）の間に
パレートフロンティアが出現する
の最小解
実行可能な最適解
のパレートフロンティア
初期配置領域

## Slide 38: 結果まとめ
両手法は、実行可能解かつ同等の準最適解を獲得できた。
一方、計算時間では違反量削減優先の方法が優れている。
項目 | 問題分割 Adaptive MOEA/D |  | 違反量削減優先 SHADE + Feasibility Rule | 
項目 | 条件1 | 条件2 | 条件1 | 条件2
最良解 |  |  |  | 
最良解の目的関数値 | 0.392 | 0.404 | 0.396 | 0.384
探索終了までの計算時間 | 65.8秒 | 10.8分 | 21.8秒 | 26.4秒
可能解獲得までの時間 | 54.0秒 | 26.0秒 | 6.32秒 | 1.06秒
項目 | 問題分割 Adaptive MOEA/D |  | 違反量削減優先 SHADE + Feasibility Rule | 
項目 | 条件1 | 条件2 | 条件1 | 条件2
 | 0.392 | 0.404 | 0.396 | 0.384
探索終了までの計算時間 | 65.8秒 | 10.8分 | 21.8秒 | 26.4秒
可能解獲得までの時間 | 54.0秒 | 26.0秒 | 6.32秒 | 1.06秒
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (3) データ駆動制約問題での検証
※Google Colaboratory上で、python実装のもとで計算した
※最適解、最適値
※条件1：100反復/10個体、条件2：100反復/100個体

## Slide 39: 探索性能：最良解の推移
違反量削減優先は、MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  ただし、100個体なら、3次元空間で可能解獲得は容易
MOEA/D
2. 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (3) データ駆動制約問題での検証
JADE + Feasibility Rule
MOEA/D
JADE + Feasibility Rule
目的関数値： 0.3920
制約違反量：0
計算時間：66秒
（54秒で可能解獲得）
目的関数値：0.3964
制約違反量：0
計算時間：22秒
（6秒で可能解獲得）
目的関数値：0.4043
制約違反量：0
計算時間：10.8分
（26秒で可能解獲得）
目的関数値：0.3855
制約違反量：0
計算時間：26秒
（1秒で可能解獲得）
条件1（個体数10）
条件2（個体数100）

## Slide 40: 検証で用いた最適化手法
2. 共同研究の成果 > 混合変数・非凸の検証
二つのアプローチの方法を使用した。
有制約大域的最適化の拡張：分離近傍生成
実数空間
14 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0
実数部
バイナリ部
6 | 3.5 | ー1 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 1
ー1 | 1.5 | ー3 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1
親個体1
親個体2
近傍解
解を二つの部位に分離し、各部位で近傍生成した後、合体させる
（GAの例）
離散空間
親個体1
親個体1
近傍解
近傍解
親個体2
親個体2
非凸に拡張した分枝限定法
実行可能領域を分割し、
各領域の最適解を組合せ的に求める
離散変数についてB&Bで緩和し、凸緩和した部分連続問題を解く
NTTデータ数理システムNUOPTのglobalを使用
離散変数の緩和
凸緩和
1. under / over-estimate
2. 凸関数の合成で表現
制約
を課す

## Slide 41: ベンチマーク問題
2. 共同研究の成果 > 混合変数・非凸の検証
非凸の目的関数の一部の変数をバイナリ変数に置換した。
関数（これをで割った関数）
概形図
混合変数の与え方の例
14 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0
実数部
バイナリ部
14 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0
7：1
混合比
6：2
5：5
目的関数
最適解
(実数部)
(バイナリ部)
等高線図
局所解が個
(バイナリ部)
(実数部)

## Slide 42: 探索性能と計算時間
2. 共同研究の成果 > 混合変数・非凸の検証
探索性能
計算時間 [min]
次元数を増加
（バイナリ変数の割合＝2割）
混合変数比を変化
（全体変数＝50次元）
B&Bは最適解を獲得
(有効桁数以上の精度)
|
|
性能に大差は無い。
時間上限(15分)
時間上限(1分)
B&Bは最適解を獲得
(有効桁数以上の精度)
時間上限(15分)
時間上限(1分)
5000次元（1:1の混合比）でやったが、1分制限でほぼ最適解を獲得できた。
一方、高次元だと中間変数が増えて、結果的に問題規模が大きくなるため、
高次元には向かないと思っている。また、RO問題などはSIMPLE実装などが課題で、すぐには検証できない。

## Slide 43: まとめ
再生水プロセス検証（横河）
  メタヒューリスティクスとデータ駆動モデリングを組み合わせた最適化モジュールを実装し、 操業計画問題を解けるようにした。
  再生水プロセスの実データに適用し、制約を満たしながらコスト削減する解を獲得できる ことを確認した。
  ただし、連続／線形計画問題なので、非凸性・バイナリ変数を有する実データ検証には至っていない。
アルゴリズム開発・検証（都立大）
  上記問題で生じる可能性が高い性質に対するアルゴリズムの性能・挙動を明らかにした。
  相反する性質に対するロバスト性を両立可能なハイブリッド手法を開発した。
2. 共同研究の成果
作成予定

## Slide 44: 外部発表
3. 共同研究の外部発表
学生と先生のご協力のおかげで、計19件の外部発表を実施した。
  査読無 国内会議：14件
  査読有 国際会議：3件
  査読有 投稿論文：2件（もう1件は査読中）
  授賞：SICE SSI優秀論文賞（安田さんはSSI研究奨励賞も授賞）

## Slide 45: 外部発表リスト：国内会議①
国内会議発表 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「メタヒューリスティクスのための制約対処法に関する解析とその課題」、令和2年電気学会全国大会、3-018，pp.24-25（2020.03.11）
2 | 安田・熊谷・田村・安田：「メタヒューリスティクスにおける加重和に基づく制約対処法の基礎検討」、計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 2020，GS1-3-1，pp.256-261（2020.11.17）
3 | 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化問題のためのMOEA/Dに基づく制約対処法のパラメータ解析」、2021年 電気学会 電子・情報・システム部門大会，GS12-5，pp.1226-1231（2021.09.18）
4 | 安田・熊谷・田村・安田：「適応的重み調整を用いたMOEA/Dによる有制約最適化」、計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 2021，GS5-2-1，pp.252-257（2021.11.22）【SSI優秀論文賞】
5 | Y. Yasuda, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “Feasibility-based Weighted MOEA/D in Constrained Optimization”, 電気学会C部門大会2022, SS1-1, pp.1557-1558 (2022.08.31)
6 | 安田・熊谷・田村・安田：「制約条件を目的関数に変換する有制約メタヒューリスティクスの提案」、2022年 電気学会 電子・情報・システム部門大会、GS10-2，pp.1232-1237（2022.09.02）
7 | 小嶋・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のためのMOEA/Dに基づく制約対処法の検討」、2022年 電気学会 電子・情報・システム部門大会，GS10-3，pp.1238-1243（2022.09.02）
3. 共同研究の外部発表

## Slide 46: 外部発表リスト：国内会議②
国内会議発表 | 
8 | 佐藤・熊谷・安田・田村・安田：「有制約最適化のためのDifferential Evolutionの基礎検討」、2022年 電気学会 電子・情報・システム部門大会、GS10-4，pp.1244-1249（2022.09.02）
9 | Y. Yasuda, H. Kojima, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “Analysis and Switching of Normalization in the Decomposition-based Constraint Handling Technique for Constrained Optimization”, 2023年 電気学会 C部門大会、SS2-2-7（2023.8.30）
10 | Y. Sato, W. Kumagai, Y. Yasuda, K. Tamura, K. Yasuda: “Constrained Differential Evolution with Superior Infeasible Solutions for Mutation”, 2023年 電気学会 電子・情報・システム部門大会，SS2-2-4，pp.1906-1907 (2023.08.30)
11 | 宇津本・安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のためのMOEA/DとFeasibility Ruleの比較検討」、2023年 電気学会 C部門大会、PS6-5（2023.8.30）
12 | 佐藤・熊谷・安田・田村・安田：「外部アーカイブを用いて優れた実行不可能解を活用する有制約Differential Evolutionの比較検討」、2023年 電気学会 C部門大会、GS11-5（2023.9.1）
13 | 宇津本，安田，熊谷，田村，安田：「有制約最適化のためのFeasibility RuleとMOEA/Dに基づくハイブリッド制約対処法の検討」，進化計算シンポジウム2023，P1-02，pp.7-13（2023.12.22）
14 | 佐藤，熊谷，安田，田村，安田：「有制約Differential Evolutionにおける外部アーカイブの活用法の解析」，進化計算シンポジウム2023，P1-16，pp.97-104（2023.12.22）
3. 共同研究の外部発表

## Slide 47: 外部発表リスト：国際会議・投稿論文
国際会議発表 | 
1 | Y. Yasuda, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “MOEA/D with Feasibility-based Weight Adjustment for Constrained Optimization”, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2022, pp.1560-1566（2022.12.7）
2 | Y. Yasuda, H. Kojima, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “A Switching Normalization Method in Decomposition-based Constraint Handling for Constrained Optimization”, SICE Annual Conference 2023, SaPMT8.5（2023.9.9）
3 | S. Sato, W. Kumagai, Y. Yasuda, K. Tamura, K. Yasuda: “Differential Evolution Using Superior Infeasible Solutions for Constrained Optimization”, IEEE Conference Systems, Man, Cybernetics 2023, We-PS30-T8.3（2023.10.4）
3. 共同研究の外部発表
投稿論文 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「MOEA/Dの有制約最適化への拡張と適応的重み調整に関する基礎検討」，電気学会 C部門誌，Vol.142，No.1，pp.108-109（2022.01）
2 | 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」，電気学会 C部門誌，Vol.143，No.3，pp.353-363（2023.03）
3 | 安田・小嶋・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための分割に基づく制約対処法における正規化の検討」，電気学会 C部門誌（2024）【査読中】

## Slide 48: 今後の動向の確認
共同研究契約書で今後の動向に関する記載があるため、双方で確認済の対応に従う。
  [第2条] 本共同研究は非線形/動的/有制約を対象としているため、今後の有制約に関する研究と重複することを疑われる可能性がある
    目的数の記載がないため、単一目的の制約対処法だけでなく、多目的の制約対処法も含まれる
  [第18条] 成果公表の1か月前までに相手に書面にて通知する必要があるため、その通知方法は事前に決定したものに従う
    条文と通知方法は後スライドに掲載
一方、本契約とは独立に、学生へのサポートは引き続き実施していく予定。
  熊谷発端のテーマであるため、責任をもって修論・博論の完成を見据えたサポートをする
  ただし、OBのアドバイスという位置づけのため、その期間の成果物の共著者にはならない
4. 契約書と今後の活動

## Slide 49: 契約条項・条文（抜粋）と解釈①
4. 契約書と今後の活動
Confidential
研究目的：非線形／動的／有制約対象に対する最適化手法の開発
実績報告書を2024年4月30日以内にとりまとめる。
実績報告書の著作権は、甲乙共有とする。
甲乙協議の上、ノウハウに該当するのものについて、速やかに指定し、秘密として保持する。
秘匿すべき期間は原則2027年3月31日とする。
実績報告書の完成前に発明等が生じた場合、相互に通知する。
発明等は原則として甲乙共有とする。
出願等を行うときは知的財産権の持分を協議して定めた上で共同して出願する。
単独所有の場合、所有者が出願手続や権利保全を自らの裁量で行うが、相手の承認を得る。
「単一目的」の記載がないため、今後の有制約の研究も、同様の目的とみなされる可能性がある。
契約条項
条文（抜粋）
解釈
本来は契約毎に作成する必要があったが、本資料およびWordベースの報告書が該当する。
明文化するようなノウハウは生じていないため、適用されない。
第2条 共同研究の題目等
第5条 実績報告書の作成
第6条 ノウハウの指定
第14条 知的財産権の出願等
出願を前提とするような発明は生じていないため、適用されない。
題目の範囲
ノウハウの存在
発明の存在

## Slide 50: 契約条項・条文（抜粋）と解釈②
4. 契約書と今後の活動
Confidential
秘密である旨の表示を付した開示された資料は秘密として保持し、研究担当者等以外に開示してはならない。
本秘密情報について研究担当者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に負わせる。
本秘密情報を、本共同研究以外の目的に使用してはならない。
有効期間は、 2027年3月31日までとする。
2024年6月1日以降、研究成果等の公表ができるものとする。
前項の場合、公表希望当事者は30日前までにその内容を書面にて相手方に通知する。
通知を受けた相手は、研究成果の公表が将来的に利益侵害の恐れがあると判断されるとき、14日以内に技術情報の修正を書面にて当事者に通知する。
通知期間は、2027年3月31日までとする。
Confidentialの記載がある資料等は該当する。
契約条項
条文（抜粋）
解釈
今後の外部発表では、30日前に通知する作業が必要となります。
第17条 秘密の保持
第18条 研究成果の取り扱い
秘密保持対象・期間

## Slide 51: 双方の認識と今後の活動
双方で確認した契約条項の認識と今後の活動に関する事項を下記に示す。
  1. 実績報告書として、過去4年分を最終年度の報告書にまとめる。【完了】
  2. 実績報告書の著作権は、双方で共有する。
  3. 双方には、明確なノウハウが存在しないため、ノウハウの指定に関する取り決めは発生しない。
  4. 双方には、出願を前提とする発明が存在しないため、知的財産権の出願に関する取り決めは発生しない。
  5. 秘密保持は、Confidentialの記載がある資料が対象で、保持期間は2027年3月末までとする。
  6. 研究成果の公表は、有制約最適化手法の発表が対象で、原則2024年6月以降とする。
  7. 研究成果の公表は、1か月前までに相手に通知する必要があり、通知期間は2027年3月末までとする。
4. 契約書と今後の活動
Confidential
通知方法は次スライドに記載

## Slide 52: 研究成果公表の事前通知方法
1か月前までに電子メールで公表内容を通知し、承認する。
  主に新M2宇津本さんと新D3安田さんが該当
4. 契約書と今後の活動
Confidential
下記の内容の発表について承認をください。
発表学会：YYYY年XX大会
発表予定日：YYYY年MM月DD日
発表タイトル：XXX
著者：XXX、YYY、ZZZ
発表概要：
YYY
以上についてよろしくお願いします。
成果公表について、熊谷が利益侵害に該当するか判断し、承認／情報修正の必要性について返信する。
※横河が公表する場合は、逆になる
タイトル: 研究成果公表の通知 「(発表タイトルを記載)」
TO: 横河電機株式会社 熊谷渉
（Wataru.Kumagai@yokogawa.com）
CC: 安田先生

## Slide 53: 今後の学生の研究
各学生の予定を考慮し、熊谷は宇津本さんを重点的にサポートしていく。
予定
博士課程では、有制約のテーマを設定
単一目的／多目的に対する解法、制約違反量の景観に対する分析など
安田さん（新D3）
メンバー
修士課程では、有制約単一目的の解法を設定
宇津本さん（新M2）
4. 契約書と今後の活動
今後は多目的や景観分析に注力するため、ほぼ単独で研究していく見込
博士審査などのアドバイスをする
問題設定、手法・検証のアイディア、論文化などをサポート

## Slide 54: まとめ
お願い
  実データでのアルゴリズムの有効性を確認したが、本来の目標条件での検証可能性が低いため、今期末で共同研究をクローズさせていただきたい。
2024年3月末までの計画・予定
満了後は、契約書通りの対応（特に成果の事前通知）をよろしくお願いします。
4年間のご協力ありがとうございました
作成予定

## Slide 56: 問題規模
補足資料 > 操業計画問題
最適化期間 | 次元数 | 制約数
8step (2時間先) | 28 | 49
t | X1 | X2
1 | NaN | 12
2 | NaN | NaN
3 | 2 | NaN
4 | NaN | 9
実績値
操業計画行列
t | X1 | X2
1 | 1.1 | 12
2 | 1.0 | 1
3 | 2 | 2
4 | 21 | 9
最適化変数
(1,1)
(2,1)
index | x
1 | 1.1
2 | 1.0
3 | 21
4 | 1
5 | 2
(4,1)
(2,2)
(3,2)
定義
探索過程
近傍生成のために変換
解の評価のために変換
※上下限なども同様に変換
下記の問題規模の線形計画問題に適用した。
実績固定に該当する部分は、最適化変数から除外
位置

## Slide 57: 提案手法：アーカイブ更新方法
補足資料 > 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
近傍解が、個体よりも目的関数値が優れていればアーカイブに保存する。
目的関数値
制約違反量
個体
近傍解
世代交代DE
近傍生成DE
IMDE
提案手法
保存範囲
目的関数値
制約違反量
個体
近傍解
既存アーカイブ解
が個体よりも良ければ保存
が個体と既存解の間ならば更新
目的関数値
制約違反量
個体
近傍解
既存アーカイブ解
が個体と既存解の間ならば更新
可能領域から遠い違反解でも保存
可能領域に近い違反解を保存
CACDE／FROFI

## Slide 58: 提案手法：近傍生成活用方法
補足資料 > 共同研究の成果 > 連続・有制約の検証 > (1)-4 外部アーカイブの影響分析
提案手法は、可能領域付近の活用により制約境界の探索効率改善を期待。
IMDE
提案手法
ランダムにアーカイブ解を参照
基準個体が実行可能解なら、アーカイブ解を参照
近傍解
個体
既存アーカイブ解
基準個体が違反解のときにアーカイブ解を参照すると、
制約境界から離れた位置に近傍を生成すると予想
基準個体が実行可能な場合のみ、アーカイブ解を参照することで、
制約境界に近い近傍を生成すると期待
近傍解
個体
既存アーカイブ解
最適解
実行可能領域
最適解
実行可能領域

## Slide 59: 契約書 第2条 共同研究の題目等
甲及び乙は、次の共同研究を実施するものとする。
  (1) 研究題目 メタヒューリスティクス最適化手法の基礎アルゴリズム開発
  (2) 研究目的及び内容 非線形/動的/有制約対象に対する最適化手法の開発
  (3) 研究分担（別表第1のとおり）
  (4) 研究スケジュール（別表第4のとおり）
  (5) 研究実施場所 （略）
  (6) その他
補足資料 > 4. 契約書と今後の活動
Confidential

## Slide 60: 契約書 第5条 実積報告書の作成
甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究が完了した日の翌日から起算して30日（2024年4月30日）以内にとりまとめるものとする。
なお、実績報告書の著作権は、甲乙共有とする。実績報告書の技術内容について、甲及び乙は、第6条、第17条、第18条の規定その他本契約の定め全てを厳守するものとする。
  ＜実績報告書の内容例＞
  (1) 研究題目
  (2) 研究成果の概要
  (3) 研究成果の今後の活用方法
  (4) 研究経費等の支出実績
本来は契約毎に作成する必要がありましたが、本資料およびWordでまとめた資料がこれに該当するため、完遂済です。
補足資料 > 4. 契約書と今後の活動
Confidential

## Slide 61: 契約書 第6条 ノウハウの指定
1. 甲及び乙は、甲乙協議の上、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
2. ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、第17条第3項の規定にかかわらず、原則として、本共同研究が完了した日の翌日から起算して3年間とする（2027年3月31日）。
ただし、指定後においては必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
補足資料 > 4. 契約条項と今後の活動
明文化するようなノウハウは発生しなかったため、適用されません。
Confidential

## Slide 62: 契約書 第14条 知的財産権の出願等
1. 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い第5条の実績報告書の完成前に発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2. 本共同研究の実施により得られる発明等は、原則として甲と乙の共有とする。ただし、甲又は乙の貢献度に応じて、甲乙間で当該共同研究による成果の帰属とその持分を別途定めることは妨げない。
3. 前項の規定に従い本共同研究の結果生じた発明等が甲乙間の共有となった場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権（以下「共有に係る知的財産権」という）に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、当該甲又は乙は当該知的財産権を以後自己の単独財産権に係る知的財産権として取扱うものとする。
4. 第2項のただし書き及び第3項のただし書きの規定に従い本共同研究の結果生じた発明等が甲又は乙の単独所有となった場合、当該知的財産権（以下「単独所有に係る知的財産権」という）は、当該単独所有する者が出願等手続及び権利保全を自らの裁量において行うことができるものとするが、当該発明等に係る出願等手続の前にあらかじめ相手方の承認を得るものとする。この場合、出願等手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
補足資料 > 4. 契約条項と今後の活動
出願を前提とするような発明は生じていないため、適用されません。
Confidential

## Slide 63: 契約書 第17条 秘密の保持
1. 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より秘密である旨の表示を付して開示された資料（書面、電子媒体等）又は口頭で開示された後30日以内に当該相手方より秘密である旨が文書にて確認された情報（以下、「本秘密情報」という）について秘密を保持するものとし、本契約の履行に必要な研究担当者、自己の役員及び知る必要のある最低限の従業員（以下、「研究担当者等」という）以外に開示してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた本秘密情報について、研究担当者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
  一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
  二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
  三 開示を受け又は知得した際、自己の責めによらずに公知となった情報
  四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
  五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
  六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2. 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受けた本秘密情報を、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3. 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究を開始した日から研究が完了した日の翌日又は本共同研究を中止した日の翌日から起算して3年間（2027年3月31日まで）とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
補足資料 > 4. 契約条項と今後の活動
資料のConfidentialと書いてあるスライドはこれに該当します。
Confidential

## Slide 64: 契約書 第18条 研究成果の取り扱い
1. 甲及び乙は、本共同研究が完了した日の翌日から起算して3か月以降（2024年6月1日以降）、本共同研究によって得られた研究成果について、第6条及び第17条で規定する秘密保持の義務を順守した上で開示、発表若しくは公開すること（以下「研究成果等の公表」という）ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合には、公表時期を早めることができるものとする。
2. 前項の場合、公表を希望する甲及び乙（以下「公表希望当事者」という）は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3. 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4. 第2項の通知しなければならない期間は、前条第3項に規定する秘密保持期間（2027年3月31日まで）とする。ただし、ノウハウについては、第6条第3項に定める期間とする。
研究成果等の公表をする場合
補足資料 > 4. 契約条項と今後の活動
研究成果の公表は、1か月前までに書面にて相手に通知する必要があります。
Confidential