## Slide 1: スケジューリング問題の検証
2022年9月21日
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
連携最適化テーマ

## Slide 2: 目的・概要
石巻工場蒸解工程のスケジューリング問題を実装し、解いた。
今回は、下記条件で検証したので、その結果を報告する。
  目的関数にコストを追加した。
  多目的最適化アプローチと単一目的向けアプローチを適用・比較した。
  二段階アプローチを試し、その課題を整理した。
  以上の検証を通して得た課題を、下期の開発課題として設定した。

## Slide 3: 2022年度 共同研究計画案
1. 概要
項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
熊谷
電気学会 C部門大会
小嶋さん
佐藤さん
電気学会 C部門大会
SICE SSI
論文投稿を目指して、
適宜進めるスケジュール感
学会発表を目指して、
適宜進めるスケジュール感
熊谷
2021年度開発版を先行して評価し、
学生側から進捗があれば、アップデートする
スケジュール問題適用
性能評価
並列化
外部発表を目指す
数千次元で、15分以内に可能解を得るには必須
熊谷
下期計画は評価結果を踏まえて、設定予定
熊谷
今回
修士論文
論文投稿

## Slide 4: 合体アルゴリズムのスケジューリング問題への適用
プラントのスケジューリング問題を作成・検証を実施する。
  テーマの本来の目標に対する達成度合いを正確に評価し、横河側としても成果をまとめて外部発表を狙う
A
B
プラントモデル設定
C
設備モデル（特性制約を仮定）
(操作)
操作計画算出
ステップ数
連続変数
バイナリ変数
0
1
0
最適化問題定式化
(品質)
操業コスト＝〇〇
(操業コスト)
(上下限)
(実績固定)
(変動幅)
(設備特性)
(操作)
連続変数
バイナリ変数
1. 概要

## Slide 5: 石巻蒸解工程のスケジューリング問題
1. 概要
目的関数
KN価
コスト
コスト
コスト
コスト
ペナルティ
目標値から逸脱した分を加算
制約条件
オフセット・実績固定制約
変化幅制約
釜上部モデル
品質モデル
※他の制約条件は設定していない
上下限制約

## Slide 6: 検証項目
2. 検証
検証１：コストを導入した状態でも、多目的アプローチよりも単一目的アプローチが可能解の獲得では優位か確認する。
検証２：二段階アプローチの課題を確認する。
検証３：問題分割における正規化法の課題を確認する。

## Slide 7: 制約対処法の分類
 |  | ペナルティベース で評価 | 分離ベース とを分離して評価 |  | 多目的最適化ベース の二目的最適化 | 多目的最適化ベース
 |  | の2目的 | 切替 | ランキング | パレートランキング | 問題分割
 | 低 |  |  |  |  | 
 | 中 |  |  |  |  | 
 | 高 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 多目的最適化ベース
 |  |  | 切替 | ランキング | パレートランキング | 問題分割
 | 低 |  |  |  |  | 
 | 中 |  |  |  |  | 
 | 高 |  |  |  |  | 
2. 検証１
のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
  一方、可能領域が狭い場合、そもそも可能解の獲得が困難になりやすい
Feasibility Rule
Death Penalty
Two-Phase Framework
トレードオフ領域の探索効率
Adaptive Penalty
Adaptive MOEA/D
CM
MCR

## Slide 8: 最適化方法
2. 検証１
可能領域が狭い場合、優秀な近傍生成を使うほうが、可能領域への収束という点では有利かもしれない。
よりもを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒ で比較・選択
⇒ 可能解を選択
⇒ で比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、部分問題に分割する方法
のパレートフロンティアへの選択圧が強い
探索点
探索点

## Slide 9: 結果まとめ（前回、コスト無し）
計算時間・探索性能の両面で、ペナルティ変換＋PSOベースの方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO
問題（選択） | の2目的 | ペナルティの1目的 | ペナルティの1目的
近傍生成 | 実数値GA | PSO | CRI-PSO
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO
問題（選択） |  | ペナルティの1目的 | ペナルティの1目的
近傍生成 | 実数値GA | PSO | CRI-PSO
結果
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO | 
反復回数 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000
最良解の | 35.3 | 0 | 0.38 | 0
最良解の目的関数値 | 35.1 | 0 | 0 | 0
最良解の制約違反量 | 0.1707 (合計) 0.0004 (特性式) 0.1703 (変動幅) | 0 | 0.381 (合計) 0.149 (変動幅) 0.232 (特性式) | 0
計算時間 | 31.5min | 12.6min (可能解は約7分) | 11.7min | 18.0min (可能解は約16.5分)
項目 | Adaptive MOEA/D | AFPSO | Adaptive CRI-PSO | 
反復回数 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000
 | 35.3 | 0 | 0.38 | 0
 | 35.1 | 0 | 0 | 0
 | 0.1707 (合計) 0.0004 (特性式) 0.1703 (変動幅) | 0 | 0.381 (合計) 0.149 (変動幅) 0.232 (特性式) | 0
計算時間 | 31.5min | 12.6min (可能解は約7分) | 11.7min | 18.0min (可能解は約16.5分)
探索方式
2. 検証１

## Slide 10: 結果まとめ（今回）
計算時間・探索性能の両面で、PSOベースの方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO + Feasibility Rule
反復回数 | 20,000 | 20,000
最良解の目的関数値 | 338,883 | 527,177
最良解の制約違反量 | 82.7 (合計) 32.5 (特性式) 50.2 (変動幅) | 0
計算時間 | 22.9min | 10.6min (可能解は約3.6分)
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO + Feasibility Rule
反復回数 | 20,000 | 20,000
 | 338,883 | 527,177
 | 82.7 (合計) 32.5 (特性式) 50.2 (変動幅) | 0
計算時間 | 22.9min | 10.6min (可能解は約3.6分)
2. 検証１

## Slide 11: 探索性能：最良解の推移
MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  一方、可能解獲得後は解の改善頻度が少なくなる
探索点数100
適応型PSO + Feasibility Rule
MOEA/D
（約3.6分）
527,177
7,000回で可能解を発見
（約22.9分）
可能解を発見できず
2. 検証１
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
（約10.6分）
目的関数値
制約違反量
338,883
82.7

## Slide 12: 算出された操作計画
制約を満たす解が得られたが、目的関数値の改善に大きな余地がある。
  少ない時間で多数制約を満たす解を獲得するなら、右のほうが有利
探索点数100
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
完全に制約を満たすが、コストと目標値からの差異は改善の余地がある
目標値15から外れる
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
コスト減少に貢献する側に偏り、制約違反が大きい
目標値15から外れる
MOEA/D
2. 検証１
適応型PSO + Feasibility Rule

## Slide 13: まとめ
これらの二つのアプローチの特徴は、下記のように整理できる。
  可能領域が狭い場合でも、良い実行可能解を探索するには、どちらか片方のアプローチでは困難だと思われる
2. 検証１
違反量減少を優先して、優秀な近傍生成を使うと、制約を満たす解を効率良く獲得できた
適応型PSO＋Feasibility Rule
MOEA/D
のトレード領域（制約境界付近）での探索は有利
メリット
デメリット
可能領域が狭い場合は、その領域に到達するまでに時間がかかりやすい
トレードオフ領域では解の改善が停滞しやすい
可能解を得た後、微小な制約違反が発生するだけでも、全く更新しないため
（制約起因の局所解にも停滞しやすい）

## Slide 14: 可能領域が狭い場合の探索戦略
探索領域を有望領域に狭める上で、段階を踏むほうが効率的だと考えられる。
  最適解は制約境界上に位置するため、可能領域を特定した後、境界上を探索する
探索領域
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
可能解が無ければ、有望領域を覆うことができない
有望領域
広い範囲の中で有望領域の位置を特定するために、多様化・集中化によって可能領域を優先的に探索
より改善するために、有望領域内でバランスを
維持しながら、徐々に集中化させる
2. 検証２

## Slide 15: 探索戦略に基づく理想的な構成
二段階アプローチのもとで、二つのアプローチの欠点を補うように構成し直すことで、各メリットを活用した、探索戦略の実現が期待できる。
第一段階 | 第二段階
可能領域の特定 | 制約境界付近の探索
無制約最適化で優秀なアルゴリズムのほうが制約違反量の削減が速い
問題分割ベースのほうがフロンティアの目標部位への収束が速い
近傍生成 | 解の評価・選択 | 近傍生成 | 解の評価・選択
実数値GA | のみ | 実数値GA | のパレートランキング
適応型PSOなど | のみ | 適応型PSOなど（？） | の問題分割
近傍生成 | 解の評価・選択 | 近傍生成 | 解の評価・選択
実数値GA |  | 実数値GA | 
適応型PSOなど |  | 適応型PSOなど（？） | 
手法
目的
Two-Phaze Framework[]
理想的な構成
2. 検証２
適応型PSO＋Feasibility Rule

## Slide 16: 検証したアルゴリズム案
今回は下記の構成で適用した。
  ただし、切替条件と初期個体は暫定的で、この部分の検討は重要
    可能領域に近づくことを優先しているため、反復回数で切り替えるのは得策ではない？
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
適応型PSO | Feasibility Rule | 優先
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
適応型PSO | Feasibility Rule | 
第一段階
2. 検証２
第二段階
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
実数値GA | Adaptive MOEA/D（問題分割） | のパレートフロンティア
近傍生成 | 解の評価・選択 | 選択圧の方向
実数値GA | Adaptive MOEA/D（問題分割） | 
切替条件：p-best集合のうち、実行可能解が二個以上を占める
初期個体：p-best集合（各個体の探索履歴の中での最良解）

## Slide 17: 探索性能：最良解の推移
第二段階のMOEA/Dでは、最良解を一度も更新しなかった。
  つまり、PSOで得た最良解が最終的に良かった
探索点数100
パラメータと活性度
最良解のの推移
（約9.5分）
11,600回で可能解を発見
（約16.5分）
2. 検証２
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
第二段階
活性度
469,450
第一段階
第一段階
第二段階
から開始し、違反量重視に調整されている
活性度制御は実現されている

## Slide 18: 解の軌道
第二段階では、個体群が暫定の最良解からパレートフロンティア全体を覆う側に移動したため、目標部位から大きく離れた。
探索点数100
空間における個体群／p-bestの軌道
個体群／p-bestのの推移
2. 検証２
目的関数値
制約違反量
第一段階
第二段階
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
vが悪化するが、
fが大きく改善する解へ移動
徐々に可能領域側へ移動
第二段階でパレートフロンティア全体へ移動し、目標部位側に調整
の
違反解を確認している

## Slide 19: 考察：切替条件と初期個体の影響
MOEA/Dはトレードオフ領域へ収束するように個体群を更新する。
  MOEA/Dでの個体群が目標部位を近似するまで探索しないと、最良解は改善しない
2. 検証２
個体群のは小さいが、がまだ悪い
が悪化してもパレートフロンティアに近づくなら、すぐ更新する
このまま切り替えると
1つだけ可能解を得た
p-best集合
個体群
最良解
最良解
停滞する

## Slide 20: 考察：パレートフロンティアが狭い場合での挙動
トレードオフ領域への収束から制約境界に近づくことは効率的である。
  投稿論文のベンチマーク問題はこれに該当する
2. 検証２
赤：が小さい領域
青：が小さい領域
パレートフロンティア
灰：（違反領域）
有望領域
トレードオフ領域に高速に収束した後、重み調整によって可能領域側に選択圧を高められる
徐々に可能領域に近づく
パレートフロンティアが狭い例
探索領域のケース
多目的アプローチ
Feasibility Rule

## Slide 21: 考察：パレートフロンティアが広い場合での挙動
トレードオフ領域への収束は効率的でないことがある。
  例えば、目的関数が線形、多数制約のとき、パレートフロンティアは広くなりやすい
2. 検証２
赤：が小さい領域
青：が小さい領域
パレートフロンティア
灰：（違反領域）
有望領域
多目的アプローチ
Feasibility Rule
探索領域
重み調整によって、可能領域側に選択圧を強くできるが、トレードオフ領域への圧力が優先される
結果的に可能解のほうが最適解に近い
パレートフロンティアが広い例
探索領域のケース

## Slide 22: まとめ
パレートフロンティアが広大なとき、違反量減少優先について優秀な近傍生成に基づく探索は、実用時間内で可能解を獲得する効率が良いと考えられる。
  多数制約かつ線形の目的関数を想定
  さらに、線形制約だけを満たす解を初期解に設定すれば、さらなる効率改善が期待できる
  ただし、可能解を得た後は改善が停滞しやすい。特に非連結な可能領域の場合は、局所解にトラップされやすい
一方、より最適な可能解を安定して獲得したい場合は、制約境界付近を効率的に探索する方法が必要。
  ただし、少数の可能解を得た後に、そのまま多目的アプローチ（問題分割）に切り替えても、パレートフロンティアへの収束が優先されてしまう
  二段階アプローチの場合、獲得済の可能解を活かした重み調整が必要
2. 検証２

## Slide 23: 二段階アプローチにおける問題分割のスケール差の影響
スケール差が大きい場合、影響が大きい方向への更新が優先される。
  先ほどの問題では、 が大きく、が小さいため、得た可能解が淘汰されやすい
2. 検証３
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
第二段階でパレートフロンティア全体へ大きく移動してしまう

## Slide 24: 問題分割における正規化方法
正規化により、空間軸のスケール差の影響を緩和したい。
  min-maxスケーリングにより、個体群を正規化済の空間に変換して評価・選択する
2. 検証３
：探索点
は、探索点群内での最大値、最小値
min-maxによる正規化
正規化による個体群の変換
空間における個体群
空間における個体群
目的関数値
制約違反量

## Slide 25: 探索性能：最良解の推移
第二段階では、最良解を一度も更新しなかった。
  つまり、PSOで得た最良解が最終的に良かった
探索点数100
パラメータと活性度
最良解のの推移
（約9分）
12,560回で可能解を発見
（約14.3分）
目的関数値
制約違反量
線が消えている地点が値が0
第二段階
活性度
549,943
第一段階
第一段階
第二段階
から開始し、高い値に調整される
活性度制御は実現されている
2. 検証３

## Slide 26: 解の軌道
第二段階では、の改善がより強く影響し、違反量が全く改善しなくなった。
探索点数100
空間における個体群／p-bestの軌道
個体群／p-bestのの推移
目的関数値
制約違反量
第一段階
第二段階
制約違反量
目的関数値
第一段階で可能解を得た
が悪化するが、
が大きく改善する解へ移動
全く改善せず
第二段階での改善が強く影響
の
可能解を確認している
2. 検証３

## Slide 27: 考察：正規化の影響
選択圧の方向が過度に変わり、目標部位を安定して狙えない。
探索点数50
100次元
別の問題
2. 検証３
scaled 空間内の個体群の軌跡
は探索序盤に左上
個体が、探索中盤以降に右下に局在
は探索中盤以降、左上と右下を振動
は探索中盤まで左上に位置
各個体の位置ベクトルの角度の推移
各個体の角度 [deg]
scaled f
scaled v
0
0
1
1

## Slide 28: まとめ
min-maxに基づく正規化を適用しても、解の改善が全く進まなかった （スケール差を緩和できていない）。
  このため、過度に偏った方向に選択圧が生じ、パレートフロンティアの目標部位を指向できていないと考えられる
二段階目で問題分割を使用する場合、獲得済の可能解を生かした正規化方法が必要だと考えられる。
2. 検証３
空間における個体群
空間における個体群
各世代で正規化する度に、 空間内の個体群が、
空間の一部に局在したり、ある個体だけが大きく動く
外れ値の影響を強く受ける

## Slide 29: まとめ
線形計画問題に適用したが、問題と手法の関係の理解が進んだ気がする。
制約を満たす解を効率良く獲得できた
違反量減少優先アプローチ
多目的アプローチ（問題分割）
のパレートフロンティアに近い解を獲得できる
可能解獲得という点では優位でないことがある
可能解獲得後、解の改善が停滞しやすい
想定：パレートフロンティアが広い場合（多数制約、目的関数が線形）
よって、より最適な可能解を獲得するには、可能解獲得を優先し、目的関数値を改善する方法（二段階アプローチ）が期待される。
しかし、そのまま二段階目に移行しても、しばらくの間解を改善できない。
  パレートフロンティアへ広がる方向が優先され、目標部位をすぐに近似できない
  切替条件、初期個体、スケール差の対策など、二段階目に適合する上での課題がある

## Slide 30: 2022年度下期の研究開発項目
パレートフロンティアが広い場合を想定し、二段階アプローチをベースとした技術検討・検証を進める。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目 | 担当
アルゴリズムの部品開発・検証 | 第一段階 （可能領域の特定） | 近傍生成 | 適応型DEなど、より優秀な近傍生成を使用 | 熊谷
 |  | 解の評価・選択 | 制約違反量削減優先が優位 | 熊谷
 | 第二段階 （制約境界付近の探索） | 近傍生成 | 二段階目の問題分割に合致した近傍生成法を検討 | 佐藤さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 可能領域が狭い・非連結な場合での可能解獲得に優れたアルゴリズムを開発 | 安田さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 二段階目の適用における問題分割の課題を解決する | 小嶋さん
合体アルゴリズムの検証 | プラントスケジュール問題への適用 | 紙パ蒸解工程 （線形・連続） | 実プラント問題で検証し、可能解を得た | 熊谷
 |  | 0-1整数・非線形性などへの対応 | 混合変数、非線形性の実プラント問題で検証する | 熊谷
 | モデリングとの合体 |  | 非線形モデリング・動的モデリングによる制約条件を含む問題で検証 | 熊谷

## Slide 31: 2022年度下期の研究開発計画
項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
熊谷
電気学会 C部門大会
小嶋さん
佐藤さん
電気学会 C部門大会
電気学会 全国大会
論文投稿を目指して、
適宜進めるスケジュール感
学会発表を目指して、
適宜進めるスケジュール感
熊谷
スケジュール問題適用
性能評価
並列化
混合整数・非線形性などの実プラントへの適用を目指す
熊谷
熊谷
修士論文
論文投稿

## Slide 33: 目的関数
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
コスト
残アルカリ×
滞留時間
上部浸透Hファクタ
蒸解ゾーンHファクタ
下部浸透Hファクタ
KN価
未実装
未実装
未実装
未実装
補足
最適値は0
ペナルティとして追加
制約が満たす解を得られるか？を純粋に調べるために、今回はコストは0にした

## Slide 34: 制約条件①
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
オフセット・実績
固定制約
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
上部浸透Hファクタ
下部浸透Hファクタ
蒸解ゾーンHファクタ
残アルカリ×滞留時間
変化幅制約
補足
KN価
今回は制約幅を変える

## Slide 35: 制約条件②
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
変化幅制約
未実装
補足

## Slide 36: 制約条件③
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
釜上部モデル
品質モデル
下部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
上部浸透
Hファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
上部浸透
Hファクタ
残アルカリ×
滞留時間
KN価
補足

## Slide 37: 制約条件④
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
残アルカリ×
滞留時間
下限制約
残アルカリ×
滞留時間
Hファクター
上限制約
上部浸透
Hファクタ
下部浸透
Hファクタ
未実装
未実装
補足

## Slide 38: 実績固定の対処
実績固定に相当する最適化変数を減らす。
t | X1 | X2
1 | NaN | 12
2 | NaN | NaN
3 | 2 | NaN
4 | NaN | 9
Pattern
操業計画行列
t | X1 | X2
1 | 1.1 | 12
2 | 1.0 | 1
3 | 2 | 2
4 | 21 | 9
最適化変数
(1,1)
(2,1)
i | x
1 | 1.1
2 | 1.0
3 | 21
4 | 1
5 | 2
(4,1)
(2,2)
(3,2)
定義
探索過程
近傍生成のために変換
解の評価のために変換
※上下限なども同様に変換
補足

## Slide 39: 制約対処法：適応的スカラ化（2021年版）
有制約における探索戦略に基づく、MOEA/Dの重み調整則を使用。
：探索点
非劣性の判定：パレートフロンティアへの収束状況
可能性の判定：可能領域／違反領域の偏り状況
有制約最適化の多目的化
（中・小）
（大）
が均等
をやや重視
実行可能領域側に偏る
パレートフロンティアに一様
パラメータによる重み調整
重みの調整戦略
の調整則
探索領域
探索領域が有望領域を常に覆うようにを増減させる
探索の偏りを調整可能
適切なは問題によって異なる
を減少；非劣解かつが違反解
を増加；otherwise
探索状況を判断し、自律適応的にを調整
安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会 C部門誌 【査読中】
補足

## Slide 40: アルゴリズムのパラメータ設定１
探索点数：100個
交叉（BLX-）：
突然変異（Polynomial Mutation）：突然変異率、分布定数
上下限考慮：反射（制約を超えた分だけ、内側に反射する）
MOEA/D：近傍数
スカラ化関数：weighted sum（正規化無し）
コードはPythonで実装、ローカルノートPCで計算
補足
投稿論文と同様の設定
の調整則

## Slide 41: 適応型PSOの種類
補足：検証３
いずれもパラメータ調整則を付加したPSO。
Activity Feedback PSO[1]
Adaptive CRI-PSO[2]
2008年に安田研が開発した手法、他のパラメータ調整よりも性能が優れていた（適応性〇、ロバスト性×）
2019年に熊谷が開発した手法、AFPSOよりも優れていた（適応性〇、ロバスト性〇）
[2] 熊谷 etal.: “回転不変性を有する適応型Particle Swarm Optimization”, 電気学会C部門誌(2019)
[1] Yasuda etal.: “Particle Swarm Optimization: A Numerical Stability Analysis and Parameter Adjustment Based on Swarm Activity”, IEEJ Trans. (2008)
適応性のレベル
ロバスト性のレベル

## Slide 42: 2種類のPSOにおける近傍の違い
オリジナルは標準基底に依存し、CRI-PSOは解集合に沿った基底に依存。
PSO、Activity Feedback PSOの近傍
CRI-PSO、Adaptive CRI-PSOの近傍
同じ位置から、100回近傍解を生成させたときの様子
良い解を参照しながら、摂動が新たな正規直交基底に沿う
良い解を参照するが、摂動は標準基底に沿う
新たな基底は、過去の良い解分布の共分散行列を固有値分解して得る
補足：検証３

## Slide 43: ベンチマーク関数における性能比較
多様な条件・手法と比較すると、Adaptive CRI-PSOが優れていた。
[3] 公聴会資料 (2020)
解空間を回転させた状態で性能の変化
AFPSOは変動、ACRI-PSOはロバスト
補足：検証３

## Slide 44: Two-Phaze Framework（TPF）
TPFは、この探索戦略と似ている。
  二段階の最適化で構成する方法で、後半は多目的アプローチで解く。
前半（可能解未発見の場合）
後半（可能解発見済の場合）
探索点
可能解発見まで、制約違反量最小化問題を解く
パレートランキング(NSGA-II)での二目的問題を解く
3. 今後の課題

## Slide 45: 多目的最適化ベースの制約対処法
有制約最適化では、「フロンティアへの収束」の観点で、問題分割ベースが有利だと考えられる。
パレートランキングベースCHT
問題分割ベースCHT
このため、一定数の実行可能解を保持する工夫がなされる
重み調整で選択圧方向を制御することで、
パレートフロンティアの目標部位を狙いやすい
個体群で実行可能解と違反解の両方を保持し、
可能解同士は目的関数値、
違反解同士はパレートランキングで評価・比較する
TPF：実行可能解をエリート解として次世代に残す
IDEA：
可能解は、空間では弱パレート解なので、淘汰されやすい
課題：パレートフロンティアの目標部位への収束が遅い
重みを調整
探索領域
3. 今後の課題
課題：制約境界付近を特定しやすいことを想定
Adaptive MOEA/D
制約境界付近を重点的に探索

## Slide 46: 決定変数空間での目的関数と制約違反量の景観：2次元
制約違反量の景観
目的関数の景観
トレードオフ領域
が両方悪い領域と、トレードオフ領域がある
両方悪い領域
両方悪い領域
トレードオフ領域
パレートフロンティア
パレートフロンティア
パレートフロンティア
トレードオフ領域
補足：検証４

## Slide 47: ()空間の解の軌跡：100次元
50回毎に探索点群を描画
反復回数500
等スケールでは、パレートフロンティアを均等に覆うが、異スケールでは、パレートフロンティアの可能解側に徐々に近づく
同時に更新中
同時に更新中
トレードオフ領域
トレードオフ領域
補足：検証４
制約関数：
制約関数：